Администрация Батецкого сельского поселения.

Батецкого муниципального района

Новгородской области.

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета депутатов

Батецкого сельского поселения

№ 137-СД  от 02.09.2011 года

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Батецкое  сельское поселение,

# Батецкий муниципальный район,

# Новгородская область

# Заказчик:  Батецкое сельское поселение

# Том 1  Общая пояснительная записка

2/366 - ОПЗ

# п. Батецкий

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития. ……………………………………………………………. Общие сведения ………..……………………………………………………………… Градостроительная ситуация …………………………………………………………. Новгородская область ……………………………………………………..…..……… Батецкий муниципальный район ………………………………….......…………….. Краткая характеристика природных условий …………………................................. Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию…………………..……………………………………….................… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Производство ………………………………………………………………………….. Объекты историко-культурного значения…………..……………………….……..... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………….…... Социальное обслуживание населения …………………………………...…………... Современная архитектурно-планировочная организация территории………. Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности…………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. | 4 5 5 6 6 6 7 9 11 11 11 14 22 27 33 33 33 34 34 35 42 43 43 43 43 45 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ. Схема 1……………………………………………………………………………. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 2. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………… | Лист 1 Лист 2 |
| 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Батецкого сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования……………………………………..…. Население (демографическая ситуация)………………………………………….….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность……………………..…….. Социальное обслуживание населения ……………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..…….... Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения …………………………………………….. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия………………………………….. Санитарная очистка территории. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. | 46 47 47 51 54 57 62 62 64 9394 94 94 94 96 97 99 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Планируемое использование территории. Схема 3. Масштаб 1:25 000……………………… СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА п. БАТЕЦКИЙ Схема 5. Масштаб 1:5 000 СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА д. ГОРОДНЯ Схема 5. Масштаб 1:5 000 СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 5. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………...… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 6. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………....… | Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 |

Авторский коллектив проекта Генплана

| Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Исполнители разделов: АРХ. В. ВК ОЭ,ЭЭ. ОВ,Г | ГАП ГИП архитектор инженер инженер ГИП | М.В. Варламова А.П. Мороз Н.В. Шилова Г.Х. Музафарова В.А. Витоль Д.Г. Демин |
| --- | --- | --- |
| При участии: | руководителей Администрации Батецкого СП – |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2009 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект»

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению обьектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Батецкого СП.

Генплан действует на территории Батецкого сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Батецкого СП и в администрации Батецкого муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития сельского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

# 1.1.      Общие сведения.

Батецкого сельское поселение (СП) входит в состав Батецкого муниципального района (МР) и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Батецкого поселения составляет – 2477.8га.

Располагается  в северо-восточной части Батецкого района.

Граница муниципального образования Батецкого сельского поселения установлена областными законом от 25 марта 2009 года . «О преобразовании Батецкого сельского поселения и Городенского сельского поселения, входящих в состав территории Батецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Определение административного центра и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий Батецкого сельского поселения. Описание границ муниципального образования Батецкого сельского поселения.

Граница муниципального образования Батецкого сельского поселения проходит:

- на севере – от линии электропередачи по административно- территориальной границе Лужского района Ленинградской области до границы квартала 14 Батецкого лесничества ГУ «Батецкий лесхоз»;

-  на востоке – от административно- территориальной границе Лужского района Ленинградской области  по границы кварталов 14, 16, 23  Батецкого лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», кварталов 43, 50 Мойкинского лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», квартала 95 Батецкого лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», пересекая автодорогу Луга – Великий Новгород, по границы квартала 74 Мойкинского лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», квартала 107,  Батецкого лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», по границе отвода железной дороги Луга – Великий Новгород, по руслу безымянного ручья, по восточному берегу озера Хоченское, по полевой дороге, по ручью Глубокий, по автодороге Мойка – Новое Овсино, по безымянному ручью до полевой дороги;

-  на юге – от безымянного ручья по полевой дороге, по границы квартала 148 Мойкинского лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», по границе деревни Хочуни, по оси полевой дороги, по границы квартала  15, 14, 27, 26, 25, 24, 21  Передольского лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», кварталов 170,65,64, 63 Батецкого лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», по границе пашни земель фонда перераспределения, по границы кварталов 138, 136, 132, 131, 130, 125, 117, 123, 139 Озеревского лесничества ГУ «Батецкий лесхоз», по полевой дороге, пересекая реку луга, до административно- территориальной границе Лужского района Ленинградской области;

- на западе – по административно- территориальной границе Лужского района Ленинградской области, пересекая автодорогу Луга – Великий Новгород, до линии электропередачи.

В состав Батецкого СП входят  53  населенных пунктов.

Административным центром поселения является  п. Батецкий

Численность населения СП на 01.01.2009 – 3 429 человек, что составляет 53.6 % от общего населения Батецкого МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Батецкого СП расположена в восточной части территории Батецкого МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Батецкий муниципальный район.

Батецкий муниципальный район расположен в западной части Новгородской области. Он граничит с Новгородским и Шимским районами Новгородской области, Лужским районом Ленинградской области.

Областным законам от  22 декабря 2004 года № 372-ОЗ  «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Батецкого муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» выделены 3 муниципальных образования: статус 3 сельских поселений.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Батецкое сельское поселение | п. Батецкий |
| Мойкинское сельское поселение | д. Черная |
| Передольское сельское поселение | д. Новое Овсино |

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 7 600 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 7 500 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 7 200 чел;

- по состоянию на 1 января 2008 года – 6 500 чел.

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области», что  численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел.);

по Батецкому МР 6 500 чел. ( из них 6 500 чел. –  сельское население).

Поселок Батецкий является административным культурным и хозяйственным центром района, расположен в 68 км от областного центра, и 140 км до Санкт-Петербурга.

Территорию района в направлении с севера на юг и с востока на запад пересекают  железнодорожные магистрали: Санкт-Петербург – Витебск, Санкт-Петербург – Дно- Киев,

Новгород – Луга.

По территории района проходит: автомобильная дорога Новгород – Луга.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

1.3.   Краткая характеристика природных условий.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Батецкий район входит в северную часть геоморфологического района – Приильменскую равнину. Северная часть Приильменской равнины составляет Верхнее – Лужская холмистая равнина с дугообразными грядами конечных морен. Правильные дуги конечных морен вытянутых с востока на запад с выпуклостью к югу хорошо развиты в Батецком районе. Преобладают дерново – слабоподзолистые и среднесуглинистые почвы, местами дерново- карбонатные. В геоморфологическом отношении Батецкий район расположен в Прибалтийской низменности. Основная часть равнины лежит на отметках ниже 100м. и только местами поднимается до 150 -200м.

В геологическом отношении описываемый район сложен спокойно залегающими породами.

Территория Батецкого района входит в верхнелужский геоботанический район подзоны южной тайги.

По территории района протекает р. Луга с притоками. Длина реки – 353 км, площадь водосбора – 13 100 км2,  впадает река в Финский залив.

В пределах района сеть притоков р. Луга неглубоко врезалась в моренные отложения, поэтому преобладающая часть территории района недостаточно дренирована. Имеются болота.

На территории района находятся значительные залежи известняка, доломита строительного камня, кирпичных глин, песка.

Запасы торфа используются для производства местных удобрений и топлива.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

-  санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

-    санитарно-водоохранные зоны от хозяйственно-питьевых водозаборов;

-    коридоры ЛЭП 330, 110 Квт;

1.4.   Земельный фонд.

# Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Батецкого СП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

# Баланс земель при градостроительном  зонировании территории

# Батецкого СП (существующее положение)

# Таблица 1.4.1

|  | Батецкое сельское поселение |
| --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 2597.0 | 5.5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9102.8 | 19.3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 479.0 | 1.0 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 33898.0 | 71.9 |
| Земли водного фонда | 82.0 | 0.2 |
| Земли запаса | 1006.0 | 2.1 |
| ИТОГО: | 47164.8 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1.4.1, графически можно представить следующим образом:

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Батецкого СП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах Новгородской области - 5450,1 тыс.га, и в границах Батецкого СП –  2597.11га:

Таблица 1.4.2

| п/п | Категория земель (наименование зон) | Новгородская область | Батецкое СП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17,59 | 9103 | 19.3 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 158600 | 2,91 | 2597 | 5.5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0,81 | 479 | 1.0 |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71,16 | 33898 | 71.9 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2,0 | 82 | 0.2 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1,9 | 1006 | 2.1 |
|  | Итого общая площадь земель: | 5449900 | 100 | 47165 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1.4.2, графически можно представить следующим образом:

2    Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Производство.

Из основных действующих производственных предприятий на 2009год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Батецкого СП расположены:

1. СПК «Красная звезда»

2. ЗАО  «Садко»

2.2 Объекты историко-культурного значения.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют монастырские  храмы,  памятники истории, археологии, архитектуры, богатое наследие нематериального и устного творчества.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Список объектов культурного наследия,

находящихся на территории Батецкого сельского поселения

Таблица 3

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.0001.00 | 1. | Курганно-жальничный могильник (14 насыпей) | XI-XIII вв. | д.Антипово, 1,6 км северо-западнее, в лесу | региональный |
| 01.0002.00 | 2. | Селище | XI-XIII вв. | д.Антипово, 0,3 км северо-западнее | выявленный |
| 01.0004.00 | 4. | Сопка | VIII-X вв. | д. Батецко, 0,2 км северо-восточнее, в урочище | региональный |
| 01.0005.00 | 5. | Жальник | XII-XV вв. | д.Батецко, 0,2 км северо-восточнее | региональный |
| 01.0006.00 | 6. | Городище | начало I тыс. н.э. | д.Белая, 0,6 км западнее | федеральный |
| 01.0015.00 | 15. | Селище | XI-XIII вв. | д.Городня, центр деревни, к югу от церкви, на правом берегу р.Городенки, на огородах | выявленный |
| 01.0016.00 | 16. | Сопка | VIII-X вв. | д.Городня, 0,8 км восточнее, левый берег р.Городенки | выявленный |
| 01.0017.00 | 17. | Селище | VIII-X вв. | д.Городня, 0,8 км восточнее, левый берег р.Городенки, к северу от сопки | выявленный |
| 01.0020.00 | 20. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | д.Дубровка, правый берег р.Городенки, к юго-западу от скотного двора | выявленный |
| 01.0022.00 | 22. | Сопка | VIII-X вв. | д.Ивня, северо-восточная окраина, правый берег ручья Ивлянка | региональный |
| 01.0023.00 | 23. | Курганная группа (9 насыпей) | XI-XIII вв. | д.Ивня, южная часть, левый берег ручья Ивлянка | региональный |
| 01.0031.00 | 31. | Городище | VIII-X вв. | д.Кострони, 1 км западнее, справа от ж/д в С.-Петербург | федеральный |
| 01.0042.00 | 42. | Сопка | VIII-X вв. | д.Курино, 0,1 км от деревни | выявленный |
| 01.0043.00 | 43. | Жальник | XII-XV вв. | д.Курино, 0,4 км от деревни | выявленный |
| 01.0056.00 | 56. | Сопка | XIII-X вв. | д.Нива (Самокража), 1 км юго-восточнее, в поле | региональный |
| 01.0057.00 | 57. | Жальничный могильник | XII-XV вв. | д.Нива (Самокража), 1 км юго-восточнее, рядом с сопкой | региональный |
| 01.0058.00 | 58. | Сопка | VIII-X вв. | д.Нива (Самокража), 0,45 км юго-западнее, левый берег ручья, на территории кладбища | региональный |
| 01.0059.00 | 59. | Селище | VIII-X вв. | д.Нива (Самокража), 0,45 юго-западнее, на правом берегу ручья, напротив сопки | региональный |
| 01.0065.00 | 65. | Курганно-жальничный могильник | VIII-XV вв. | д.Пневно, 0.2 км юго-восточнее, у дороги в д.Радгостицы | региональный |
| 01.0074.00 | 74. | Сопка | VIII-X вв. | д.Раджа, 1 км восточнее, в южной части кладбища | региональный |
| 01.0075.00 | 75. | Сопка | VI-X вв. | д.Раджа, восточная часть, правый берег ручья, на поле | региональный |
| 01.0076.00 | 76. | Селище | VIII-XIII вв. | д.Раджа, восточная часть, левый берег ручья, напротив сопки | региональный |
| 01.0078.00 | 78. | Группа сопок | VIII-X вв. | д.Радоли, в 0,2 км от деревни | выявленный |
| 01.0085.00 | 85. | Курганно-жальничный могильник | XI-XV вв. | д.Ташино, восточная окраина, на берегу р.Удрайки | выявленный |
| 01.0089.00 | 89. | Курганная группа (40 насыпей) | XI-XIII вв. | д.Удрай Большой, 0,7 км западнее, на левом берегу р.Удрайки | региональный |
| 01.0090.00 | 90. | Курганная группа (47 насыпей) | XI-XIII вв. | д.Удрай Малый, 0,5 км восточнее, на правом берегу р.Удрайки | региональный |
| 01.0091.00 | 91. | Сопка | VIII-X вв. | д.Удрай Малый, северо-восточная окраина, на правом берегу ручья | региональный |
| 01.0092.00 | 92. | Селище | VIII-XIII вв. | д.Удрай Малый, северо-восточная окраина, рядом с сопкой | региональный |
| 01.0093.00 | 93. | Курганная группа | VI - IX вв. | д.Уношковичи, рядом с ж/д Новгород-Луга | выявленный |
| 01.0094.00 | 94. | Курганно-жальничный могильник | XI-XV вв. | д.Черная, восточная окраина, на огородах | выявленный |
| 01.0095.00 | 95. | Курганно-жальничный могильник | XI-XV вв. | д.Черная, 0,3 км восточнее, в лесу | выявленный |
| 01.0096.00 | 96. | Курганно-жальничный могильник | XI-XV вв. | д.Черная, 0,4 км северо-восточнее, на краю поля | выявленный |
| 01.0097.00 | 97. | Селище | XI-XV вв. | д.Черная, 0,4 км восточнее, у ручья | выявленный |
| 01.0098.00 | 98. | Селище | XI-XV вв. | д.Черная, 0,5 км от деревни, у дороги в д.Латовец | выявленный |
| 01.0099.00 | 99. | Селище | XI-XV вв. | д.Черная, южная часть, на огородах | выявленный |
| 01.0103.00 | 103. | Курганная группа(3 насыпи) | VI-IX вв. | д.Щепы, 1 км южнее, 0,1 км севернее ж\д Луга-Новгород | выявленный |
| 01.0484.00 | 0484. | Церковь Святого Духа | нач. XX в. | пос. Батецкий, пер. Типографский, 7 | выявленный |
| 01.0485.01 | 0485.01 | Комплекс построек: дом Прусакова | нач. XX в. | д. Батецко | региональный |
| 01.0485.02 | 0485.02 | Комплекс построек: амбар | нач. XX в. | д. Батецко | региональный |
| 01.0486.00 | 0486. | Часовня | нач. XX в. | д. Белая | региональный |
| 01.0487.00 | 0487. | Часовня | нач. XX в. | д. Большая Удрая | региональный |
| 01.0488.00 | 0488. | Амбар В. И. Гусевой | нач. XIX в. | д. Большая Удрая | региональный |
| 01.0489.00 | 0489. | Амбар тройной | XIX - XX вв. | д. Большая Удрая | региональный |
| 01.0491.00 | 0491. | Церковь Димитрия Солунского | нач. XX в. | д. Городня | региональный |
| 01.0492.00 | 0492. | Амбар каменный | 1909 г. | д. Горка | региональный |
| 01.0493.00 | 0493. | Часовня | нач. XX в. | д. Горка | региональный |
| 01.0494.00 | 0494. | Часовня | нач. XX в. | д. Жегжичино | региональный |
| 01.0496.01 | 0496.01 | «Усадьба А.И. Малышева»: парк (8,6 га) | кон. XIX в. | д. Кострони | региональный |
| 01.0496.02 | 0496.02 | «Усадьба А.И. Малышева»: скотный двор | нач. XX в. | д. Кострони | региональный |
| 01.0496.03 | 0496.03 | «Усадьба А.И. Малышева»: усадебный дом | нач. XX в. | д. Кострони | региональный |
| 01.0497.00 | 0497. | Дом И. Кудрявцева | нач. XX в | д. Мроткино | региональный |
| 01.0498.00 | 0498. | Дом В. Романова | нач. XX в | д. Мроткино | региональный |
| 01.0499.00 | 0499. | Церковь Николая Чудотворца | 1831 г. | д. Мроткино | региональный |
| 01.0500.00 | 0500. | Усадьба Обольянинова. Парк (3,2 га) | сер. XIX - нач. XX вв. | д. Малая Удрая (Малый Удрай) | региональный |
| 01.0501.00 | 0501 | Амбар каменный | нач. XX в. | д. Нива | региональный |
| 01.0506.00 | 0506. | Часовня | нач. XX в. | д. Радоли | региональный |
| 01.0507.01 | 0507.01 | «Усадьба Измайловой, Нестеровых»: амбар каменный | XIX в. | д. Русыня | региональный |
| 01.0507.02 | 0507.02 | «Усадьба Измайловой, Нестеровых»: парк (7,3 га) | XIX в. | д. Русыня | региональный |
| 01.0507.03 | 0507.03 | «Усадьба Измайловой, Нестеровых»: скотный двор | XIX в. | д. Русыня | региональный |
| 01.0512.00 | 0512. | Водяная мельница | XIX-XX вв. | д. Холохно | региональный |
| 01.0513.00 | 0513. | Церковь Николая Чудотворца | 1872 - 1873 гг. | д. Хочени | региональный |
| 01.0514.00 | 0514. | Амбар каменный | 1909 г. | д. Хочени | региональный |
| 01.0516.00 | 0516. | Усадьба Муравьева, Гаврилова, Бакунина. Парк (6 га) | XIX в. | д. Щепы | региональный |
| 01.0517.00 | 0517. | Братская могила советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза Джунуспей Каипов (1907 - 1944 гг.) | 1944 г. | пос. Батецкий, ул. Советская | региональный |
| 01.0522.00 | 0522. | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Городня | региональный |
| 01.0523.00 | 0523. | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Городня, гражданское кладбище | региональный |
| 01.0524.00 | 0524. | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Городня | региональный |
| 01.0534.00 | 0534. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Озерёво | региональный |
| 01.0536.00 | 0536. | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Радоли, гражданское кладбище | региональный |
| 01.0537.00 | 0537. | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Русыня | региональный |
| 01.0539.00 | 0539. | Братская могила советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза Г. Туруханов | 1941-1944 гг. | д. Торошковичи | региональный |
| 01.0544.00 | 0544. | Усадьба "Дубцы": -Парк, XI-XIII в., -Ледник. | XVIII-XIX вв. | пос. Батецкий, ул. Дубецкая | выявленный |

2.3. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоoхpaнeния, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс.чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Батецком районе численность населения (сельского) снизилась в сравнении с данными 1991г. на  14,4 %.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Батецком СП в сравнении с данными 2006 года также наблюдается тенденция незначительного снижения численности населения. Численность населения Батецкого СП на начало 2009 года составила 3429 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась на 99 чел.).

Динамика численности населения Новгородской области, Батецкого МР и Батецкого СП представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Динамика численности населения Новгородской области, Батецкого МР и Батецкого СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Батецкий МР | - | - | - | 6616 | 6478 | 6 393 |
| Батецкое СП | - | - | - | 3 528 | 3 456 | 3 429 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Батецкого МР и Батецкого СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Батецкое СП: | 3 429 | 100% |
| 1 | д. Батецко | 35 | 1,0% |
| 2 | д. Бахарино | 3 | 0,1% |
| 3 | д. Будыни | 1 | 0,0% |
| 4 | д. Велеши | 5 | 0,1% |
| 5 | д. Глухово | 25 | 0,7% |
| 6 | д. Горка | 6 | 0,2% |
| 7 | д. Дрегла | 1 | 0,0% |
| 8 | д. Заполье | 5 | 0,1% |
| 9 | д. Змеева Гора | 1 | 0,0% |
| 10 | д. Ивня | 6 | 0,2% |
| 11 | д. Илемцы | 2 | 0,1% |
| 12 | д. Косово | 22 | 0,6% |
| 13 | д. Лужки | 58 | 1,7% |
| 14 | д. Мрошкино | 25 | 0,7% |
| 15 | д. Некрасово | 50 | 1,5% |
| 16 | д. Несуж | 3 | 0,1% |
| 17 | д. Нива | 1 | 0,0% |
| 18 | д. Новоселок | 0 | 0,0% |
| 19 | д. Новые Гусины | 0 | - |
| 20 | д. Озерево | 53 | 1,5% |
| 21 | д. Островици | 1 | 0,0% |
| 22 | д. Преображенка | 2 | 0,1% |
| 23 | д. Раджа | 31 | 0,9% |
| 24 | д. Радоли | 11 | 0,3% |
| 25 | д.Русыня | 36 | 1,0% |
| 26 | д. Сельцо | 6 | 0,2% |
| 27 | д. Старые Гусины | 12 | 0,3% |
| 28 | д. Хочени | 4 | 0,1% |
| 29 | п. Батецкий | 2348 | 68,5% |
| 30 | д. Мылые Торошковичи | 1 | 0,0% |
| 31 | д. Антипово | 1 | 0,0% |
| 32 | д. Белая | 18 | 0,5% |
| 33 | д. Большой Латовец | 12 | 0,3% |
| 34 | д. Большая Удрая | 24 | 0,7% |
| 35 | д. Большие Ясковицы | 46 | 1,3% |
| 36 | д. Щепы | 6 | 0,2% |
| 37 | д. Дубровка | 65 | 1,9% |
| 38 | д. Жегжичино | 1 | 0,0% |
| 39 | д. Жили | 0 | 0,0% |
| 40 | д. Кострони | 6 | 0,2% |
| 41 | д. Кочино | 8 | 0,2% |
| 42 | д. Курино | 2 | 0,1% |
| 43 | д. Любеховичи | 12 | 0,3% |
| 44 | д. Малый Латовец | 11 | 0,3% |
| 45 | д. Малая Удрая | 5 | 0,1% |
| 46 | д. Малые Ясковицы | 1 | 0,0% |
| 47 | д. Радгостицы | 36 | 1,0% |
| 48 | д. Ташино | 3 | 0,1% |
| 49 | д. Торошино | 0 | 0,0% |
| 50 | д. Уношковичи | 8 | 0,2% |
| 51 | д. Холохно | 2 | 0,1% |
| 52 | д. Черная | 93 | 2,7% |
| 53 | д. Городня | 315 | 9,2% |

Батецкое СП состоит из 53 населенных пунктов. Административным центром является поселок Батецкий - 2348 чел. (численность которого составляет 68,5% от всего населения поселения). Второе место по численности занимает населенный пункт – деревня Городня (9 %)

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Батецкого СП за последние годы обуславливается отрицательным  естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2006-2008гг. составляет: 47 чел. Естественная убыль населения  Батецкого СП за период 2006-2008гг. составляет: 33 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 8,7 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 18,3 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость составляет 30 чел./год, смертность – 64 чел/год; смертность превышает рождаемость более чем в 2 раза

Динамика прироста населения Батецкого СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 3 528 | 3 456 | 3 429 |
| Родилось | 23 | 41 | 27 |
| Умерло | 71 | 53 | 67 |
| Естественный прирост/убыль | -48 | -12 | -40 |
| Механический прирост/убыль | - | -60 | 13 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 49 чел./год (или 1,43%).

Основной причиной механической убыли населения Батецкого МР и Батецкого СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Батецкого МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Батецкого МР, Батецкого СП) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Батецком СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Батецком СП по годам представлены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 3 528 | 100% | 3 456 | 100% | 3 429 | 100% |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 499 | 14% | 523 | 15% | 479 | 14% |
| в трудоспособном возрасте | 2 089 | 59% | 2 011 | 58% | 2 004 | 58% |
| старше трудоспособного возраста | 940 | 27% | 922 | 27% | 946 | 28% |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009 в Батецком СП составляет 71% (и в период с 01.01.2007-01.01.2009 г.г., имеет тенденцию к увеличению).

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Батецком СП  существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 2.3.5).

Таблица 2.3.5 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 2089 | 100% | 2011 | 100% | 2004 | 100% |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1 863 | 89% | 1 791 | 89% | 1 819 | 91% |
| Не работающие | 226 | 11% | 220 | 11% | 185 | 9% |

Рисунок 4 – Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения Батецкого СП в трудоспособном возрасте на 01.01.2009 составляет 9%. При этом, 46% работающего населения Батецкого СП работает за пределами самого поселения (г. Великий Новгород , г. Санкт-Петербург . и.т.д.) и 54% - работает в самом поселении (таблица 2.3.6).

В период с 2006-2009 года наблюдается тенденция к уменьшению доли работающих в самом поселении , и нету причин к изменению такой закономерности, что в свою очередь не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Батецкого СП.

Таблица 2.3.6 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 1863 | 100% | 1791 | 100% | 1819 | 100% |
| Работающие в самом поселении | 1052 | 56% | 954 | 53% | 975 | 54% |
| Работающие за пределами поселения | 811 | 44% | 837 | 47% | 844 | 46% |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминирует предоставление прочих коммунальных услуг 16%), оптовая и розничная торговля(15%)  , а так же сельское хозяйство , лесное хозяйство , охота (11%). Другие виды экономической деятельности в Батецком СП представлены в малом объеме (таблица 2.3.7).

Таблица 2.3.7 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 975 | 100% |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 113 | 12% |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 80 | 8% |
| Гос. управление | 98 | 10% |
| Финансовая деятельность; | 21 | 2% |
| Оптовая и розничная торговля | 150 | 15% |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | - |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 153 | 16% |
| Транспорт и связь | 61 | 6% |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 98 | 10% |
| Строительство | 51 | 5% |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 126 | 13% |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | 24 | 2% |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.012009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Батецкого СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Батецкого СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Батецкого СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 93323,92.

В Батецком СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 91% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 8%. Одним процентом представлена государственная собственность в общем жилом фонде .

Структура жилищного фонда Батецкого СП по формам собственности  представлена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.4.1 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 93323,9 | 100% | 84791,5 | 91% | 1100 | 1% | 7432,4 | 8% |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообспеченность Батецкого СП на 01.01.2009 г. составила 27,2 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда , по имеющимся видам инженерного оборудования, на фоне других сельских поселений Батецкого района является достаточно высоким (таблица 92.3.). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (44%); далее (27%) – канализацией и центральным отоплением.

Таблица 2.4.2 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 41067,50 | 44,% |
| Канализацией | 25600,00 | 27,4% |
| Центральным отоплением | 25846,00 | 27,6% |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - |
| Напольными электрическими плитами | - | - |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Батецкого СП по формам собственности (таблица 10), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является средним (менее трети от всего жилищного фонда благоустроены канализацией , газом и центральным отоплением);

- муниципальный жилищный фонд поселения по благоустройству находится  в худшем  состоянии, чем частный.

- Государственная собственность обеспечена только водопроводом , но в полном объеме .

Таблица 2.4.3 - Уровень благоустройства жилищного фонда Батецкого СП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 37207,4 | 43,9% | 1100,0 | 100,0% | 2760,1 | 37,1% |
| Канализацией | 23848,0 | 28,1% | - | - | 1752,0 | 23,6% |
| Центральным отоплением | 23848,0 | 28,1% | - | - | 1752,0 | 23,6% |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | - | - |
| Природным газом | - | - | - | - | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - | - | - | - | - |
| Напольными электрическими плитами | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

Основная доля существующего жилищного фонда Батецкого СП представлена малоэтажной застройкой и составляет 88% от общей площади жилищного фонда поселения. Значительно меньшую долю составляют многоэтажная застройка – 3%, домов средней этажности – 9% (таблица 2.3.11).

Таблица 2.4.4 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Малоэтажная застройка | Средняя этажность | Многоэтажная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 93323,9 | 100% | 82190,1 | 88% | 8638,3 | 9% | 2495,5 | 3% |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

В Батецком СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 65% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Чуть меньше (25%) жилищный фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные). На долю же домов из прочих материалов приходится всего 10% (таблица 2.3.12).

Таблица 2.4.5 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | Прочие дома |
| --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 93323,9 | 100% | 61090,1 | 65% | 23733,8 | 25% | 8500,0 | 10% |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Батецкого СП характеризуется преобладанием доли (91%) частного жилищного фонда и значительно меньшей долей (8%) муниципального жилья. Государственный жилищный занимает всего 1 % . По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является средним в сравнение с другими поселениями Батецкого МР , причем в  частном секторе обеспеченность инженерным оборудованием, более высокая, чем в муниципальном секторе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 2.5.1 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Батецкого СП Батецкого муниципального района

| Учреждения | Единицы измер. | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспеченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 330 | 152 | 217,2% | МАДОУ "" "Детский Сад № 1" (п. Батецкий , 280 мест), МДОУ "Городенский детский сад " ( д. Городня ,50 мест ) |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 152,1% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 560 | 262 | 213,7% | МАОУ "Батецкая СОШ" , ( п.Батецкий , 400 мест ) , "МОУ Неполная средняя школа" ( д. Городня , 160 мест ) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 213,7% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 0 | 26 | 0 | СНиП 2.07.01-89 |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 0 | 10 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения: |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 95 | 62 | 154% | Подразделения ММУ Батецкая ЦРБ: Батецкая поликлиника в п.Батецкий - 80 посещ./смена, ФАП в д.Городня -15 посещ./смена. |
|  | на 1000 насел. | 27,7 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Круглосуточные стационары | койка | 50,0 | 30 | 169% | ММУ Батецая ЦРБ (круглосуточный стационар) в п. Ботецкий -50 койка - мест, площадь помещения 1350,7 м2. |
|  | на 1000 насел. | 14,58 | 8,63 |  |  |
| 3. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| III. Физкультурно-спортив. учреждения: |
| 1. Спортивные залы | м2 | 942,5 | 1200,15 | 79% | МУ "ФСК" : Спортивный зал -540 м2 , Спортивный зал -36 м2 ; Батецкая МАОУСОШ : Спортивный зал -108,7 м2 ; РМУК "БМБС" : Спортивный зал -110,5 м2;Городенская неполная средняя школа : Спортивный зал - 147,3м2. |
|  | на 1000 насел. | 274,9 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортив. сооружения | м2 | 13764 | 30861 | 45% | МУ "ФСК": Футбольное поле - 6000 м2 , Волейбольное поле -162 м2 ; Батецкая МАОУСОШ: Спортивная площадка - 5202 м2; Городенская МОУ Неполная средняя школа : Спортивная площадка -7800 м2 |
|  | на 1000 насел. | 4014,0 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 257,175 | 0 | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | 0 | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 317 | 342,9 | 92% | Фелиал МУК "Батецкий межпоселенческий цента культуры и досуга" :Районный дом культуры ( п. Батецкий , 200 мест в зале, площадь помещения -640 м2);Озеревский СДК ( д. Озерево , 45 мест в зале , площадь помещения -152 м2) ;Городенский ДК ( д. Городня , 72 мест в зале , площадь помещения 324,3 м2 ) |
|  | на 1000 насел. | 71 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 41787 | 17145 | 243,7% | МУК "Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система ": Батецкая центральная библиотека ( п. Батецкий ,присп., 29 мест , площадь помещения 175 м2); Батецкая детская библиотека ( п. Батецкий присп., здание , 24 мест , площадь помещения 105 м2 ) ;Некрасовская библиотека -филиал ( д. Некрасово ,приспобленное , 7 мест , площадь помещения 50 м2 ); Городенская библиотека - филиал ( д. Городня , 9 мест , площадь помещения 85 м2 ) |
|  | на 1000 насел. | 12186 | 5000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 69 | 14 | 503% | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 20 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслужив-я: |
| 1. Бани | мест | 75 | 24,0 | 312% | Общественная баня Администрации Батецкого сельского поселения ( п.Батеций ,75 мест) |
|  | на 1000 насел. | 21,9 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 3 | 3 | По заданию на проектирование |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 0 | По заданию на проектирование |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | 1 | 1депо (на 2 машины) | 0 | «Нормы пожарной безопасности 101-95» введенные в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г. №36 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Батецком СП имеется два  детских  сада  на 280 и 50  мест, при необходимом нормативе 152 места. В связи с этим по Батецкому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 152,1%,  что превышает  нормативный уровень более чем в 2 раза.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Батецком СП представлены двумя школами с общим количеством – 560 мест,  при необходимых по нормативу 262 места (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

На территории Батецкого СП отсутствуют и детские учреждения дополнительного образования (ЦВР; ДМШ; ДШИ и пр.). Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет - 0 % (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 26 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Батецкого СП расположены подразделение ММУ Батецкая ЦРБ: фельдшерско-акушерский пункт в деревне Городня , и Батецкая поликлиника располагающаяся в здании ЦРБ,  общее количество посещений  которых в смену  - 95, при нормативных – 62). Данные медицинские учреждение обслуживают население поселения в нужном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 2.5.2.

Таблица 2.5.2 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |
| --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Стационар на территории Батецкого СП - круглосуточный , его нормативная вместимость составляет 50 койка-мест , что в свою очередь превышает требуемое нормативное количество более чем в 1,5 раза . Обеспеченность по данному виду медицинской помощи в Батецком сельском поселении составляет 169 % .

В Батецком СП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на относительно неплохом уровне по сравнению с другими поселениями района: спортивные залы – 79%, плоскостные спортивные сооружения - 45%, плавательные бассейны – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм):

- спортивных залов – 1200,1 м2;

- плоскостных сооружений – 30861 м2;

- плавательных бассейнов – 257,1  м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на достаточно низком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 317 мест, при нормативных 343 мест.  Обеспеченность библиотеками выше нормативной (41787 ед. хранения,  при необходимых по нормативам 17145 ед.; посадочных мест 69, при необходимых по нормативу 14 мест).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ и общеобразовательных учреждений: обеспеченность выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: не обеспечено.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- Учреждениями культуры ( библиотеками и пр.) население поселения обеспечено сверх нормативов, по учреждением культурно-досугового типа - обеспеченность недостаточна.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Батецкого СП слабо обеспечено. Обеспеченность спортивными залами достаточная высока , и практически соответствует нормативному уровню.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией в поселке Батецкий, отделением связи, сберегательной кассой (приспособленное), пожарным депо, опорным пунктом охраны порядка и аптечным пунктом

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.   Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.   Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Батецкого СП складывалась вдоль  транспортных путей, вдоль берегов рек. Эта система в целом сохранилась.

Максимальное расстояние от СНП до центра поселения составляет 25.0 км.

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Батецкого СП расположены 53 СНП.

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Батецкого МР и Батецкого СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица 3.1.1

| NN пп | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Батецкий МР | Батецкого СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450.0 652.4 191.1 12.0 202 3 229 3 726 175.1 | 160.0 6.4 6.4 4.0 3 1600 - - | 47.0 3.4 3.4 - - - 53 15.0 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Батецкого СП в 3,0 раза ниже, чем среднеобластная .

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Батецкого СП составляет: 82.3 км; в основном это дороги  IV-V категории.; общая площадь уличной сети : 286.85  тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием  10.02    км.

В Батецкого СП имеются восемь мостовых сооружения на пересечении с естественными преградами (реки и пр.):

- автомобильный мост через р. Удрайка,  в д. Ташино;

- автомобильный мост через р. Удрайка, с  д. М. Удраи в д. Б.Удраю;

- автомобильный мост через р. Удрайка, в  д. Уношковичи;

- автомобильный мост через р. Удрайка, в  д. Косово;

-путепровод через через автодорогу В.Новгород-Луга.

Автозаправочная станция на территории Батецкого СП находится в п. Батецком.

Основные маршруты автобусного сообщения  в Батецкого поселении:

Маршрут

В. Новгород (вокзал) – Батецкий

Батецкий – Вольная гора

Батецкий – Русыня

Батецкий – Лужки

Батецкий – Мелковичи

Батецкий – Косицкое

Батецкий – Радгостицы

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт – станция Батецкая, класс станции – 4.

Назначение в системе узла – прием – отправление пассажиров, обеспечение грузоперевозок.

Речной транспорт отсутствует.

3.3   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение.

Водопотребление существующей застройки Батецкого сельского поселения составляет 631,59 м3/сут; в том числе на полив 28,18 м3/сут.

п. Батецкий

В настоящее время водоснабжение п. Батецкий осуществляется от семи автономных сетей водопровода, источниками водоснабжения которых являются семь артезианских скважин глубиной от 60 до 65 метров. Протяженность водопроводных сетей п. Батецкий 19,2 км. На двух сетях имеется по одной водонапорной башне с баком ёмкостью 25 м3.

д. Городня

В настоящее время водоснабжение д. Городня осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,9 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 104 м3/сут каждая. На сети имеются две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3.

д. Озерёво

В настоящее время водоснабжение д. Озерёво осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Некрасово

В настоящее время водоснабжение д. Некрасово осуществляется от водопроводной сети протяженностью 2,1 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 60,5 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Белая

В настоящее время водоснабжение д. Белая осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Дубровка

В настоящее время водоснабжение д. Дубровка осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Малый Латовец

В настоящее время водоснабжение д. Малый Латовец осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,6 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Черная

В настоящее время водоснабжение д. Черная осуществляется от водопроводной сети протяженностью 2,8 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Большие Ясковицы

В настоящее время водоснабжение д. Большие Ясковицы осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,9 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 86,5 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

д. Большой Латовец

В настоящее время водоснабжение д. Большой Латовец осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,6 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 104 м3/сут каждая. На сети имеются две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3.

д. Большая Удрая

В настоящее время водоснабжение д. Большая Удрая осуществляется от шахтных колодцев общего и частного пользования. Водоснабжение КРС осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,0 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

Источниками водоснабжения остальных деревень Батецкого сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

| Водопотребление Батецкого сельского поселения. Таблица 3.3.1. |
| --- |
| Наименование водопотребителя | Населе-ние, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Макси-мальный суточный расход, м3/сут | α max | β max | Коэффи-циент часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход, м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перспективное развитие с учетом существующего населения |
| Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,290 | 160 | 46,4 | 1,2 | 55,68 | 1,2 | 3,05 | 3,66 | 8,49 | 2,36 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,64 | - | 5,57 | - | - | - | 0,85 | 0,236 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 51,04 | - | 61,25 | - | - | - | 9,34 | 2,59 |
| 3. Полив | 0,290 | 50 | 2,38 | - | 14,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,42 | - | 75,75 | - | - | - | 9,34 | 2,59 |
| Бол. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,526 | 160 | 84,16 | 1,2 | 100,99 | 1,2 | 2,47 | 2,964 | 12,47 | 3,46 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 8,42 | - | 10,10 | - | - | - | 1,25 | 0,346 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 92,58 | - | 111,09 | - | - | - | 13,72 | 3,81 |
| 3. Полив | 0,526 | 50 | 4,32 | - | 26,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 96,90 | - | 137,39 | - | - | - | 13,72 | 3,81 |
| Мал. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,04 | 0,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | 0,001 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,18 | - | 0,21 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| 3. Полив | 0,001 | 50 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,18 | - | 0,26 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,234 | 160 | 37,44 | 1,2 | 44,93 | 1,2 | 3,33 | 3,996 | 7,48 | 2,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,74 | - | 4,49 | - | - | - | 0,75 | 0,208 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 41,18 | - | 49,42 | - | - | - | 8,23 | 2,29 |
| 3. Полив | 0,234 | 50 | 1,92 | - | 11,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 43,11 | - | 61,12 | - | - | - | 8,23 | 2,29 |
| Мал. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,227 | 160 | 36,32 | 1,2 | 43,58 | 1,2 | 3,37 | 4,044 | 7,34 | 2,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,63 | - | 4,36 | - | - | - | 0,73 | 0,204 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 39,95 | - | 47,94 | - | - | - | 8,08 | 2,24 |
| 3. Полив | 0,227 | 50 | 1,87 | - | 11,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 41,82 | - | 59,29 | - | - | - | 8,08 | 2,24 |
| Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,559 | 160 | 89,44 | 1,2 | 107,33 | 1,2 | 2,43 | 2,916 | 13,04 | 3,62 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 8,94 | - | 10,73 | - | - | - | 1,30 | 0,362 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 98,38 | - | 118,06 | - | - | - | 14,34 | 3,98 |
| 3. Полив | 0,559 | 50 | 4,59 | - | 27,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 102,98 | - | 146,01 | - | - | - | 14,34 | 3,98 |
| Кострони |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,058 | 160 | 9,28 | 1,2 | 11,14 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,51 | 0,70 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,93 | - | 1,11 | - | - | - | 0,25 | 0,070 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,21 | - | 12,25 | - | - | - | 2,76 | 0,77 |
| 3. Полив | 0,058 | 50 | 0,48 | - | 2,9 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 10,68 | - | 15,15 | - | - | - | 2,76 | 0,77 |
| Жили |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Курино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,282 | 160 | 45,12 | 1,2 | 54,14 | 1,2 | 3,09 | 3,708 | 8,37 | 2,32 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,51 | - | 5,41 | - | - | - | 0,84 | 0,232 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 49,63 | - | 59,56 | - | - | - | 9,20 | 2,56 |
| 3. Полив | 0,282 | 50 | 2,32 | - | 14,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 51,95 | - | 73,66 | - | - | - | 9,20 | 2,56 |
| Кочино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,288 | 160 | 46,08 | 1,2 | 55,30 | 1,2 | 3,06 | 3,672 | 8,46 | 2,35 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,61 | - | 5,53 | - | - | - | 0,85 | 0,235 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 50,69 | - | 60,83 | - | - | - | 9,31 | 2,59 |
| 3. Полив | 0,288 | 50 | 2,37 | - | 14,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,06 | - | 75,23 | - | - | - | 9,31 | 2,59 |
| Антипово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,04 | 0,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | 0,001 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,18 | - | 0,21 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| 3. Полив | 0,001 | 50 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,18 | - | 0,26 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| Дубровка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 | 1,2 | 3,29 | 3,948 | 7,67 | 2,13 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,89 | - | 4,67 | - | - | - | 0,77 | 0,213 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 42,77 | - | 51,32 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| 3. Полив | 0,243 | 50 | 2,00 | - | 12,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 44,77 | - | 63,47 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| Торошино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Жегжичино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,91 | 0,25 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,34 | - | 0,40 | - | - | - | 0,09 | 0,025 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,70 | - | 4,44 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| 3. Полив | 0,021 | 50 | 0,17 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,87 | - | 5,49 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| Городня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 1,131 | 160 | 180,96 | 1,2 | 217,15 | 1,2 | 1,95 | 2,34 | 21,17 | 5,88 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 18,10 | - | 21,72 | - | - | - | 2,12 | 0,588 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 199,06 | - | 238,87 | - | - | - | 23,29 | 6,47 |
| 3. Полив | 1,131 | 50 | 9,30 | - | 56,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 208,35 | - | 295,42 | - | - | - | 23,29 | 6,47 |
| Белая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,206 | 160 | 32,96 | 1,2 | 39,55 | 1,2 | 3,47 | 4,164 | 6,86 | 1,91 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,30 | - | 3,96 | - | - | - | 0,69 | 0,191 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 36,26 | - | 43,51 | - | - | - | 7,55 | 2,10 |
| 3. Полив | 0,206 | 50 | 1,69 | - | 10,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 37,95 | - | 53,81 | - | - | - | 7,55 | 2,10 |
| Ташино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,145 | 160 | 23,2 | 1,2 | 27,84 | 1,2 | 4,05 | 4,86 | 5,64 | 1,57 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,32 | - | 2,78 | - | - | - | 0,56 | 0,157 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 25,52 | - | 30,62 | - | - | - | 6,20 | 1,72 |
| 3. Полив | 0,145 | 50 | 1,19 | - | 7,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 26,71 | - | 37,87 | - | - | - | 6,20 | 1,72 |
| Щепы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,148 | 160 | 23,68 | 1,2 | 28,42 | 1,2 | 4,02 | 4,824 | 5,71 | 1,59 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,37 | - | 2,84 | - | - | - | 0,57 | 0,159 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 26,05 | - | 31,26 | - | - | - | 6,28 | 1,75 |
| 3. Полив | 0,148 | 50 | 1,22 | - | 7,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 27,26 | - | 38,66 | - | - | - | 6,28 | 1,75 |
| Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,062 | 160 | 9,92 | 1,2 | 11,90 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,68 | 0,74 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,99 | - | 1,19 | - | - | - | 0,27 | 0,074 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,91 | - | 13,09 | - | - | - | 2,95 | 0,82 |
| 3. Полив | 0,062 | 50 | 0,51 | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 11,42 | - | 16,19 | - | - | - | 2,95 | 0,82 |
| Мал. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,024 | 160 | 3,84 | 1,2 | 4,61 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,04 | 0,29 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,38 | - | 0,46 | - | - | - | 0,10 | 0,029 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,22 | - | 5,07 | - | - | - | 1,14 | 0,32 |
| 3. Полив | 0,024 | 50 | 0,20 | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 4,42 | - | 6,27 | - | - | - | 1,14 | 0,32 |
| Бол. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,22 | 0,06 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,08 | - | 0,10 | - | - | - | 0,02 | 0,006 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,88 | - | 1,06 | - | - | - | 0,24 | 0,07 |
| 3. Полив | 0,005 | 50 | 0,04 | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,92 | - | 1,31 | - | - | - | 0,24 | 0,07 |
| Холохно |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,156 | 160 | 24,96 | 1,2 | 29,95 | 1,2 | 3,94 | 4,728 | 5,90 | 1,64 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,50 | - | 3,00 | - | - | - | 0,59 | 0,164 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 27,46 | - | 32,95 | - | - | - | 6,49 | 1,80 |
| 3. Полив | 0,156 | 50 | 1,28 | - | 7,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 28,74 | - | 40,75 | - | - | - | 6,49 | 1,80 |
| Уношковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,122 | 160 | 19,52 | 1,2 | 23,42 | 1,2 | 4,28 | 5,136 | 5,01 | 1,39 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,95 | - | 2,34 | - | - | - | 0,50 | 0,139 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 21,47 | - | 25,77 | - | - | - | 5,51 | 1,53 |
| 3. Полив | 0,122 | 50 | 1,00 | - | 6,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 22,47 | - | 31,87 | - | - | - | 5,51 | 1,53 |
| Мроткино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,681 | 160 | 108,96 | 1,2 | 130,75 | 1,2 | 2,28 | 2,736 | 14,91 | 4,14 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 10,90 | - | 13,08 | - | - | - | 1,49 | 0,414 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 119,86 | - | 143,83 | - | - | - | 16,40 | 4,55 |
| 3. Полив | 0,681 | 50 | 5,60 | - | 34,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 125,45 | - | 177,88 | - | - | - | 16,40 | 4,55 |
| Пос. Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,348 | 160 | 375,68 | 1,2 | 450,82 | 1,2 | 1,63 | 1,956 | 36,74 | 10,21 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 37,57 | - | 45,08 | - | - | - | 3,67 | 1,021 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 413,25 | - | 495,90 | - | - | - | 40,42 | 11,23 |
| 3. Полив | 2,348 | 50 | 19,30 | - | 117,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 432,55 | - | 613,30 | - | - | - | 40,42 | 11,23 |
| Косово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,218 | 160 | 34,88 | 1,2 | 41,86 | 1,2 | 3,41 | 4,092 | 7,14 | 1,98 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,49 | - | 4,19 | - | - | - | 0,71 | 0,198 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 38,37 | - | 46,04 | - | - | - | 7,85 | 2,18 |
| 3. Полив | 0,218 | 50 | 1,79 | - | 10,9 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 40,16 | - | 56,94 | - | - | - | 7,85 | 2,18 |
| Батецко |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,315 | 160 | 50,4 | 1,2 | 60,48 | 1,2 | 2,96 | 3,552 | 8,95 | 2,49 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,04 | - | 6,05 | - | - | - | 0,90 | 0,249 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 55,44 | - | 66,53 | - | - | - | 9,85 | 2,74 |
| 3. Полив | 0,315 | 50 | 2,59 | - | 15,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 58,03 | - | 82,28 | - | - | - | 9,85 | 2,74 |
| Радоли |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,115 | 160 | 18,4 | 1,2 | 22,08 | 1,2 | 4,35 | 5,22 | 4,80 | 1,33 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,84 | - | 2,21 | - | - | - | 0,48 | 0,133 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,24 | - | 24,29 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| 3. Полив | 0,115 | 50 | 0,95 | - | 5,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 21,19 | - | 30,04 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| Русыня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,196 | 160 | 31,36 | 1,2 | 37,63 | 1,2 | 3,54 | 4,248 | 6,66 | 1,85 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,14 | - | 3,76 | - | - | - | 0,67 | 0,185 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 34,50 | - | 41,40 | - | - | - | 7,33 | 2,04 |
| 3. Полив | 0,196 | 50 | 1,61 | - | 9,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 36,11 | - | 51,20 | - | - | - | 7,33 | 2,04 |
| Ивня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,366 | 160 | 58,56 | 1,2 | 70,27 | 1,2 | 2,84 | 3,408 | 9,98 | 2,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,86 | - | 7,03 | - | - | - | 1,00 | 0,277 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 64,42 | - | 77,30 | - | - | - | 10,98 | 3,05 |
| 3. Полив | 0,366 | 50 | 3,01 | - | 18,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 67,42 | - | 95,60 | - | - | - | 10,98 | 3,05 |
| Дрёгла |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,067 | 160 | 10,72 | 1,2 | 12,86 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,89 | 0,80 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,07 | - | 1,29 | - | - | - | 0,29 | 0,080 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,79 | - | 14,15 | - | - | - | 3,18 | 0,88 |
| 3. Полив | 0,067 | 50 | 0,55 | - | 3,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 12,34 | - | 17,50 | - | - | - | 3,18 | 0,88 |
| Некрасово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,260 | 160 | 41,6 | 1,2 | 49,92 | 1,2 | 3,2 | 3,84 | 7,99 | 2,22 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,16 | - | 4,99 | - | - | - | 0,80 | 0,222 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 45,76 | - | 54,91 | - | - | - | 8,79 | 2,44 |
| 3. Полив | 0,260 | 50 | 2,14 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 47,90 | - | 67,91 | - | - | - | 8,79 | 2,44 |
| Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,394 | 160 | 63,04 | 1,2 | 75,65 | 1,2 | 2,77 | 3,324 | 10,48 | 2,91 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 6,30 | - | 7,56 | - | - | - | 1,05 | 0,291 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 69,34 | - | 83,21 | - | - | - | 11,52 | 3,20 |
| 3. Полив | 0,394 | 50 | 3,24 | - | 19,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 72,58 | - | 102,91 | - | - | - | 11,52 | 3,20 |
| Мал. Торошковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,139 | 160 | 22,24 | 1,2 | 26,69 | 1,2 | 4,11 | 4,932 | 5,48 | 1,52 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,22 | - | 2,67 | - | - | - | 0,55 | 0,152 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,46 | - | 29,36 | - | - | - | 6,03 | 1,68 |
| 3. Полив | 0,139 | 50 | 1,14 | - | 6,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 25,61 | - | 36,31 | - | - | - | 6,03 | 1,68 |
| Велеши |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,089 | 160 | 14,24 | 1,2 | 17,09 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 3,84 | 1,07 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,42 | - | 1,71 | - | - | - | 0,38 | 0,107 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 15,66 | - | 18,80 | - | - | - | 4,23 | 1,17 |
| 3. Полив | 0,089 | 50 | 0,73 | - | 4,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 16,40 | - | 23,25 | - | - | - | 4,23 | 1,17 |
| Горка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,26 | 0,07 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 | - | - | - | 0,03 | 0,007 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,06 | - | 1,27 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| 3. Полив | 0,006 | 50 | 0,05 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,11 | - | 1,57 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| Глухово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 | 1,2 | 3,29 | 3,948 | 7,67 | 2,13 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,89 | - | 4,67 | - | - | - | 0,77 | 0,213 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 42,77 | - | 51,32 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| 3. Полив | 0,243 | 50 | 2,00 | - | 12,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 44,77 | - | 63,47 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| Бахарино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Ст. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,064 | 160 | 10,24 | 1,2 | 12,29 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,76 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,02 | - | 1,23 | - | - | - | 0,28 | 0,077 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,26 | - | 13,52 | - | - | - | 3,04 | 0,84 |
| 3. Полив | 0,064 | 50 | 0,53 | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 11,79 | - | 16,72 | - | - | - | 3,04 | 0,84 |
| Нов. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Озерёво |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,29 | 0,64 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,85 | - | 1,02 | - | - | - | 0,23 | 0,064 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,33 | - | 11,19 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| 3. Полив | 0,053 | 50 | 0,44 | - | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 9,76 | - | 13,84 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| Заполье |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,211 | 160 | 33,76 | 1,2 | 40,51 | 1,2 | 3,45 | 4,14 | 6,99 | 1,94 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,38 | - | 4,05 | - | - | - | 0,70 | 0,194 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 37,14 | - | 44,56 | - | - | - | 7,69 | 2,14 |
| 3. Полив | 0,211 | 50 | 1,73 | - | 10,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 38,87 | - | 55,11 | - | - | - | 7,69 | 2,14 |
| Сельцо |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,152 | 160 | 24,32 | 1,2 | 29,18 | 1,2 | 3,98 | 4,776 | 5,81 | 1,61 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,43 | - | 2,92 | - | - | - | 0,58 | 0,161 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 26,75 | - | 32,10 | - | - | - | 6,39 | 1,77 |
| 3. Полив | 0,152 | 50 | 1,25 | - | 7,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 28,00 | - | 39,70 | - | - | - | 6,39 | 1,77 |
| Хочени |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,112 | 160 | 17,92 | 1,2 | 21,50 | 1,2 | 4,38 | 5,256 | 4,71 | 1,31 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,79 | - | 2,15 | - | - | - | 0,47 | 0,131 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 19,71 | - | 23,65 | - | - | - | 5,18 | 1,44 |
| 3. Полив | 0,112 | 50 | 0,92 | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 20,63 | - | 29,25 | - | - | - | 5,18 | 1,44 |
| Илемцы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,170 | 160 | 27,2 | 1,2 | 32,64 | 1,2 | 3,8 | 4,56 | 6,20 | 1,72 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,72 | - | 3,26 | - | - | - | 0,62 | 0,172 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 29,92 | - | 35,90 | - | - | - | 6,82 | 1,89 |
| 3. Полив | 0,170 | 50 | 1,40 | - | 8,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 31,32 | - | 44,40 | - | - | - | 6,82 | 1,89 |
| Новоселок |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Преображенка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,09 | 0,02 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 | - | - | - | 0,01 | 0,002 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,35 | - | 0,42 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| 3. Полив | 0,002 | 50 | 0,02 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,37 | - | 0,52 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| Нива |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,237 | 160 | 37,92 | 1,2 | 45,50 | 1,2 | 3,32 | 3,984 | 7,55 | 2,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,79 | - | 4,55 | - | - | - | 0,76 | 0,210 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 41,71 | - | 50,05 | - | - | - | 8,31 | 2,31 |
| 3. Полив | 0,237 | 50 | 1,95 | - | 11,85 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 43,66 | - | 61,90 | - | - | - | 8,31 | 2,31 |
| Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,291 | 160 | 46,56 | 1,2 | 55,87 | 1,2 | 3,05 | 3,66 | 8,52 | 2,37 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,66 | - | 5,59 | - | - | - | 0,85 | 0,237 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 51,22 | - | 61,46 | - | - | - | 9,37 | 2,60 |
| 3. Полив | 0,291 | 50 | 2,39 | - | 14,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,61 | - | 76,01 | - | - | - | 9,37 | 2,60 |
| Островище |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,201 | 160 | 32,16 | 1,2 | 38,59 | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 6,75 | 1,88 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,22 | - | 3,86 | - | - | - | 0,68 | 0,188 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 35,38 | - | 42,45 | - | - | - | 7,43 | 2,06 |
| 3. Полив | 0,201 | 50 | 1,65 | - | 10,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 37,03 | - | 52,50 | - | - | - | 7,43 | 2,06 |
| Змеева Гора |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,127 | 160 | 20,32 | 1,2 | 24,38 | 1,2 | 4,24 | 5,088 | 5,17 | 1,44 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,03 | - | 2,44 | - | - | - | 0,52 | 0,144 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 22,35 | - | 26,82 | - | - | - | 5,69 | 1,58 |
| 3. Полив | 0,127 | 50 | 1,04 | - | 6,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 23,40 | - | 33,17 | - | - | - | 5,69 | 1,58 |
| Будыни |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,361 | 160 | 57,76 | 1,2 | 69,31 | 1,2 | 2,85 | 3,42 | 9,88 | 2,74 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,78 | - | 6,93 | - | - | - | 0,99 | 0,274 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 63,54 | - | 76,24 | - | - | - | 10,86 | 3,02 |
| 3. Полив | 0,361 | 50 | 2,97 | - | 18,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 66,50 | - | 94,29 | - | - | - | 10,86 | 3,02 |
| Несуж |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,469 | 160 | 75,04 | 1,2 | 90,05 | 1,2 | 2,58 | 3,096 | 11,62 | 3,23 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 7,50 | - | 9,00 | - | - | - | 1,16 | 0,323 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 82,54 | - | 99,05 | - | - | - | 12,78 | 3,55 |
| 3. Полив | 0,469 | 50 | 3,85 | - | 23,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 86,40 | - | 122,50 | - | - | - | 12,78 | 3,55 |
| Всего по поселению: | 12,619 |  | 2324,662 |  | 3296,08 | 1,2 | 1,27 | 1,52 | 209,301 | 58,139 |
| в том числе полив |  |  | 103,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка №1 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |  |  |  | 3,00 | 0,83 |
| Площадка №2 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |  |  |  | 0,75 | 0,21 |
| Техническая вода |  |  | 30 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| Площадка №3 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |  |  |  | 3,00 | 0,83 |
| Площадка №4 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | 1,2 | 660,00 |  |  |  | 82,50 | 22,92 |
| Площадка №5 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 65 | 1,2 | 78,00 |  |  |  | 9,75 | 2,71 |
| Площадка №6 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |  |  |  | 0,75 | 0,21 |
| Техническая вода |  |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| Площадка №1 Щепы-Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 7,50 | 2,08 |
| Площадка №1 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 71,15 | 1,2 | 85,38 |  |  |  | 10,67 | 2,96 |
| Площадка №2 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 132,6 | 1,2 | 159,12 |  |  |  | 19,89 | 5,53 |
| Площадка №1 Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 77,3 | 1,2 | 92,76 |  |  |  | 11,60 | 3,22 |
| Всего по площадкам: |  |  | 1096,05 |  | 1275 |  |  |  | 159,41 | 44,28 |
| питьевой воды |  |  | 1046 |  | 1255 |  |  |  |  |  |
| технической воды |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению: |  |  | 3420,712 |  | 4571,34 |  |  |  | 368,709 | 102,419 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |

3.3.2.   Водоотведение.

Водоотведение от потребителей существующей застройки Батецкого поселения  составляет 576,0 м3/сут.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Батецкий системой самотечных коллекторов подаются на существующие очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. Протяженность сетей канализации составляет 6,2 км.

В д. Городня школа, детский сад и административное здание имеют резервуар-накопитель, вывоз стоков из которого осуществляется на очистные сооружения в пос. Батецкий. В 2-х этажном доме квартиры дооборудованы люфт-клозетами, вывоз стоков осуществляется в поле под запашку. Индивидуальные жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Батецкого сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют надворные уборные с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице № 4.

| Водоотведение Батецкого сельского поселения. Таблица 3.3.2. |
| --- |
| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффициент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |
| Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,036 | 160 | 5,76 | 1,2 | 6,91 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,29 | - | 0,35 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 6,05 | - | 7,26 |
| Бол. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,046 | 160 | 7,36 | 1,2 | 8,83 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,37 | - | 0,44 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,73 | - | 9,27 |
| Мал. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,02 | - | 2,42 |
| Мал. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,011 | 160 | 1,76 | 1,2 | 2,11 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,09 | - | 0,11 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,85 | - | 2,22 |
| Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,093 | 160 | 14,88 | 1,2 | 17,86 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,74 | - | 0,89 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 15,62 | - | 18,75 |
| Кострони |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Жили |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Курино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Кочино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,34 | - | 1,61 |
| Антипово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Дубровка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,065 | 160 | 10,4 | 1,2 | 12,48 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,52 | - | 0,62 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,92 | - | 13,10 |
| Торошино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Жегжичино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Городня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,315 | 160 | 50,4 | 1,2 | 60,48 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,52 | - | 3,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 52,92 | - | 63,50 |
| Белая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,018 | 160 | 2,88 | 1,2 | 3,46 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,14 | - | 0,17 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,02 | - | 3,63 |
| Ташино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Щепы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,02 | - | 2,42 |
| Мал. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,024 | 160 | 3,84 | 1,2 | 4,61 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,19 | - | 0,23 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,03 | - | 4,84 |
| Бол. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,04 | - | 0,05 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,84 | - | 1,01 |
| Холохно |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Уношковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,34 | - | 1,61 |
| Мроткино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,025 | 160 | 4 | 1,2 | 4,80 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,20 | - | 0,24 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,20 | - | 5,04 |
| Пос. Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,348 | 160 | 375,68 | 1,2 | 450,82 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 18,78 | - | 22,54 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 394,46 | - | 473,36 |
| Косово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,022 | 160 | 3,52 | 1,2 | 4,22 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,18 | - | 0,21 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,70 | - | 4,44 |
| Батецко |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,035 | 160 | 5,6 | 1,2 | 6,72 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,28 | - | 0,34 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 5,88 | - | 7,06 |
| Радоли |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,011 | 160 | 1,76 | 1,2 | 2,11 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,09 | - | 0,11 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,85 | - | 2,22 |
| Русыня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,036 | 160 | 5,76 | 1,2 | 6,91 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,29 | - | 0,35 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 6,05 | - | 7,26 |
| Ивня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Дрёгла |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Некрасово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,050 | 160 | 8 | 1,2 | 9,60 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,40 | - | 0,48 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 8,40 | - | 10,08 |
| Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,058 | 160 | 9,28 | 1,2 | 11,14 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,46 | - | 0,56 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,74 | - | 11,69 |
| Мал. Торошковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Велеши |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,04 | - | 0,05 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,84 | - | 1,01 |
| Горка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Глухово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,025 | 160 | 4 | 1,2 | 4,80 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,20 | - | 0,24 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,20 | - | 5,04 |
| Бахарино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Ст. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,02 | - | 2,42 |
| Нов. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Озерёво |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,42 | - | 0,51 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 8,90 | - | 10,68 |
| Заполье |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,04 | - | 0,05 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,84 | - | 1,01 |
| Сельцо |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Хочени |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,67 | - | 0,81 |
| Илемцы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Новоселок |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Преображенка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Нива |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,031 | 160 | 4,96 | 1,2 | 5,95 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,25 | - | 0,30 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 5,21 | - | 6,25 |
| Островище |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Змеева Гора |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Будыни |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Несуж |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Всего по поселению: | 3,429 |  | 576,07 |  | 691,29 |
| Площадка №1 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №2 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №3 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №4 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №5 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №6 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Щепы-Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №2 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Площадка №1 Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0 | 1,2 | 0,00 |
| Всего по площадкам: |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по поселению: |  |  | 576,07 |  | 691,29 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Батецкого сельского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Ильменские электрические сети Батецкий  РЭС.

Линии 10 кВ питающие Батецкое сельское поселение:

Линия Л-1 ПС «Батецкая» с трансформаторной мощностью 612 кВА питает п.Батецкий, д.Бахарино, д.Вележи, Гусина Горка, Глухово.

Линия Л-2 ПС  «Батецкая» с трансформаторной мощностью 1671 кВА питает д.Косово, Батецко, Радоли, Озерево, Сельцо, Хочени, Раджа, Преображенка, Новоселок, Илешцы, Островище, Будыни, Несуш, Змеева Гора, Хочуни, Новые Гусины, Старые Гусины.

Линия Л-4 ПС «Батецкая» с трансформаторной мощностью 2269 кВА питает п.Батецкий, д.Жегжичино, Кочино, Антипово, Торошино, Курино, Жили, Дубровка, Городня, Черная, М.Латовец, Б.Ясковицы, М.Ясковицы, Радгостицы, Кострони.

Линии Л-5 ПС «Батецкая» с трансформаторной мощностью 1656 кВА питает д.Уношковичи, Холохно, М.Удрая, Любеховичи, Щепы, Ташино, Белая, Городня.

Линии Л-6 ПС «Батецкая» с трансформаторной мощностью 410 кВА питает мелиоратор.

Линии Л-7 ПС «Батецкая» с трансформаторной мощностью 615 кВА питает п.Батецкий, д.Мроткино, Дрегла, Ивня.

Линии Л-3 ПС «Передольская» с трансформаторной мощностью 386 кВА питает д.Русыня, Некрасово, Лужки, Мал.Торошковичи.

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением  в Батецком  сельском поселении от  котельных   на твердом топливе  обеспечивается соцкультбыт, административные здания  и жилые дома. Установленная мощность котельных – 13.65 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка-4.7 Гкал/час.(Примерный процент загрузки составляет – 34%).

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в не удовлетворительном состоянии :

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- в районе используются системы теплоснабжения, работающие с середины прошлого века, их износ в среднем превышает 50 – 80%.

Большая часть жилой застройки сельского поселения  имеет печное отопление и котлы на  твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Батецкого сельского поселения осуществляется сжиженным  углеводородным газом (СУГ) и используется коммунально-бытовыми предприятиями и  населением на нужды пищеприготовления. СУГ поступает из газонаполнительной станции  Великого Новгорода на склад баллонов в н.п. Батецкий.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Батецкого СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется в поселке Батецкий, д. Городня, д. Некрасово .

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной

безопасности.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги, железная дорого и подземные резервуары сжиженного газа.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских служб.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Батецкого СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время находится в п. Батецкий; с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания, Генпланом и Концепцией развития пожарной охраны Новгородской области планируется на территории Батецкого СП размещение подразделения пожарной охраны в СНП  Городня.

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# Обоснование предложений по территориальному планированию,

# Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Батецкого сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании (пункт 6, стр. 42).

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Батецкого СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Батецкого СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Батецкого СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Батецкого СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Батецкого сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Батецкого сельского поселения являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Батецкого сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 7.1.1.

# Табл. 7.1.1.  Баланс земель при территориальном планировании Батецкого сельского поселения (перспективное развитие)

|  | Батецкое сельское поселение |
| --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 3056.3 | 6.5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8232.9 | 17.4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 889.6 | 1.9 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 33898.0 | 71.9 |
| Земли водного фонда | 82.0 | 0.2 |
| Земли запаса | 1006.0 | 2.1 |
| ИТОГО: | 47164.8 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 7.1.1, графически можно представить следующим образом:

В Генплане Батецкого СП выделены следующие территориально-функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- жилые зоны (земли сельских населенных пунктов),

в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона общественно-деловая;

- зона спортивная;

- зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зона земель сельхозназначения;

- зона рекреационного назначения (территории общего пользования);

- зона охраны исторических памятников.

Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона водного фонда.

Зона лесного фонда.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Батецкого СП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно,2 732 и  3 108 человек.

В таблице 7.2.2 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Батецкого СП.

Таблица 7.2.2

| П/ номер | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2009г га | Территория н.п. на 2030г га | Увеличение Территории н.п. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Радгостицы | 35.7 | 48.4 | 12.7 |
| 2 | Бол.Ясковицы | 47.9 | 71.9 | 24.0 |
| 3 | Мал.Ясковицы | 8 | 8 | - |
| 4 | Бол.Латовец | 27.2 | 38.3 | 11.1 |
| 5 | Мал.Латовец | 30.2 | 41 | 10.8 |
| 6 | Черная | 49.9 | 73.2 | 23.3 |
| 7 | Кострони | 17.7 | 23.5 | 2.6 |
| 8 | Жили | 8.1 | 8.4 | - |
| 9 | Курино | 17.4 | 31.3 | 13.9 |
| 10 | Кочино | 18.2 | 24.8 | 6.6 |
| 11 | Антипово | 4.9 | 4.9 | - |
| 12 | Дубровка | 27.3 | 36.2 | 8.9 |
| 13 | Торошино | 8.7 | 8.7 | - |
| 14 | Жегжичино | 16 | 17 | 1.0 |
| 15 | Городня | 82.4 | 123.2 | 40.8 |
| 16 | Белая | 48.7 | 58.1 | 9.4 |
| 17 | Ташино | 46.1 | 53.2 | 7.1 |
| 18 | Щепы | 22.6 | 29.7 | 7.1 |
| 19 | Любеховичи | 10.2 | 12.7 | 2.5 |
| 20 | Мал.Удрая | 18 | 18 | - |
| 21 | Бол.Удрая | 18.1 | 18.1 | - |
| 22 | Холохно | 18.5 | 26.2 | 7.7 |
| 23 | Уношковичи | 40.6 | 46.3 | 5.7 |
| 24 | Мроткино | 30.9 | 63.7 | 32.8 |
| 25 | Пос.Батецкий | 1080.7 | 1080.7 | - |
| 26 | Косово | 65.4 | 75.2 | 9.8 |
| 27 | Батецко | 38 | 52 | 14.0 |
| 28 | Радоли | 25.4 | 30.6 | 5.2 |
| 29 | Русыня | 75.4 | 83.4 | 8.0 |
| 30 | Ивня | 47.3 | 65.3 | 18.0 |
| 31 | Дрегла | 20.7 | 24 | 3.3 |
| 32 | Некрасово | 51.1 | 61.6 | 10.5 |
| 33 | Лужки | 61.6 | 78.4 | 16.8 |
| 34 | Мал.Торошко- вичи | 14.8 | 21.7 | 6.9 |
| 35 | Велещи | 16.4 | 20.6 | 4.2 |
| 36 | Горка | 17.7 | 17.7 | - |
| 37 | Глухово | 31.5 | 42.4 | 10.9 |
| 38 | Бахарино | 4.5 | 4.5 | - |
| 39 | Ст.Гусины | 25.8 | 28.4 | 2.6 |
| 40 | Нов.Гусины | 7.9 | 7.9 | - |
| 41 | Озерово | 65 | 65 | - |
| 42 | Заполье | 23.5 | 33.8 | 10.3 |
| 43 | Сельцо | 21.3 | 28.6 | 7.3 |
| 44 | Хочени | 35.8 | 41.2 | 5.4 |
| 45 | Илемцы | 22.9 | 31.3 | 8.4 |
| 46 | Новоселок | 8.8 | 8.8 | - |
| 47 | Преображенка | 22.5 | 22.5 | - |
| 48 | Нива | 19 | 30.8 | 11.8 |
| 49 | Раджа | 53 | 66 | 13.0 |
| 50 | Островицы | 22.2 | 32.2 | 10.0 |
| 51 | Змеева гора | 17.9 | 24.2 | 6.3 |
| 52 | Будыни | 18.5 | 36.5 | 18.0 |
| 53 | Несуж | 29.1 | 52.4 | 23.3 |

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Батецкого муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Батецкому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2496  чел., а на расчетный срок до 2195 чел. (таблица 7.2.1). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 7.2.1 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Батецкое СП | 3 429 | 3108 | 2732 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 7.2.2).

Таблица 7.2.2 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2015 | 2030 |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 3 429 | 100,00% | 3108 | 100,0% | 2732 | 100,0% |
| Дети 1-6 лет | 217 | 6,3% | 197 | 6,3% | 214 | 7,8% |
| Дети 7-15 лет | 262 | 7,6% | 237 | 7,6% | 250 | 9,1% |
| Трудоспособного возраста | 2004 | 58,4% | 1661 | 53,4% | 1433 | 52,4% |
| Старше трудоспособного возраста | 946 | 27,6% | 1013 | 32,6% | 836 | 30,6% |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Батецком СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Батецкого СП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 32 м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 99441 м2 общей площади, а значит построить нового жилья, как минимум, в размере 6117,1 м2 общей площади.

Следовательно, (и в Батецком районе, и в Батецком СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Батецком районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Батецкого СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1– Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3429 | 3108 | 2732 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 32,0 | 47,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 93323,9 | 99441,0 | 128426,8 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 6117,1 | 32565,6 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 27,2 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Генеральным планом поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос ветхих объектов обслуживания;

- реконструкция действующих объектов с целью улучшения технического состояния;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной потребностью населения и взамен ликвидируемых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания в разрезе двух периодов:

- на конец первой очереди реализации генерального плана (2015 г.),

- на конец расчетного срока (2030 г.).

| Учреждения | Единицы измер. | требуемая мощность | В том числе | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемая | намечаемая к строительству |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 138 | 150 | 330 | 330 | - | - | Сохраняемые: здания МАДОУ "Детский Сад № 1" (п. Батецкий , 280 мест);МДОУ "Городенский детский сад " ( д. Городня ,50 мест ) |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 237 | 250 | 560 | 560 | - | - | Сохраняемые: здания МАОУ "Батецкая СОШ" , ( п.Батецкий , 400 мест );"МОУ Начальная средняя школа" ( д. Городня , 160 мест ) |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 24 | 25 | - | - | 24 (возможн.размещение в МАОУ Батецкая СОШ, МАДОУ "Детский сад № 1") | 25 (возможно размещение в МАОУ Батецкая СОШ, МАДОУ "Детский сад № 1") | Намечаемые к строительству: |
| II. Учреждения здравоохранения: |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 56 | 49 | 95 | 95 | - | - | Сохраняемые: Помещения подразделения ММУ Батецкая ЦРБ: Батецкая поликлиника в п.Ботецкий - 80 посещ./смена, ФАП в д.Городня -15 посещ./смена. |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1088 | 956 | 942,5 | 942,5 | 145 | - | Сохраняемые: МУ "ФСК" : спортивный зал -540 м2 , спортивный зал -36 м2 ; Батецкая МАОУ СОШ : спортивный зал -108,7 м2 ; РМУК "БМБС" : спортивный зал -110,5 м2; Городенская неполная средняя школа : спортивный зал - 147,3м2. Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортив.сооружения | м2 | 27967,8 | 24592,4 | 13764,0 | 13764,0 | 14203,8 | - | Сохраняемые: МУ "ФСК": Футбольное поле - 6000 м2 , Волейбольное поле -162 м2 ; Батецкая МАОУСОШ: Спортивная площадка - 5202 м2 ; Городенская МОУ Неполная Средняя Школа : Спортивная площадка -7800 м2. Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 233 | 205 | - | - | 233 | 205 | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 311 | 410 | 317 | 317 | - |  | Сохраняемые: Фелиал МУК "Батецкий межпоселенческий цента культуры и досуга" :Районный дом культуры ( п. Батецкий , 200 мест в зале, площадь помещения -640 м2);Озеревский СДК ( д. Озерево , 45 мест в зале , площадь помещения -152 м2) ;Городенский ДК ( д. Городня , 72 мест в зале , площадь помещения 324,3 м2 ) |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 15538 | 13662 | 41787 | 41787 | - | - | Сохраняемые: помещения МУК "Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система ": Батецкая центральная библиотека ( п. Батецкий ,присп., 29 мест , площадь помещения 175 м2); Батецкая детская библиотека ( п. Батецкий присп., здание , 24 мест , площадь помещения 105 м2 ) ;Некрасовская библиотека -фелиал ( д. Некрасово ,приспособленное , 7 мест , площадь помещения 50 м2 );Городенская библиотека - филиал ( д. Городня , 9 мест , площадь помещения 85 м2 ) |
|  | мест | 12 | 11 | 69 | 69 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |
| 1. Бани | мест | 22 | 19 | 75 | 75 | - | - | Сохраняемые: здание Общественная баня Администрации Батецкого сельского поселения ( п.Батецкий ,75 мест) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Электроснабжение.

Линии, питающие Батецкое сельское поселение выполнены   проводами АС-95, АС-70, АС-50, АС-35, А-70 и отпайки ПС-25, что соответствует нормам и проводами А-50 – 15,41км и А-35 – 44,437км, которые должны  заменяться на  провода марки  АС или А сечением 70 мм2.

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка кВА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Линия Л-1 ПС «Батецкая» 5 тр-ров к=0,85 | 520 | 624 |
| 2 | Линия Л-2 ПС «Батецкая» 20 тр-ров к=0,75 | 1253 | 1504 |
| 3 | Линия Л-4 ПС «Батецкая» 19 тр-ров к=0,75 | 1701 | 2042 |
| 4 | Линия Л-5 ПС «Батецкая» 14 тр-ров к=0,75 | 1242 | 1490 |
| 5 | Линия Л-6 ПС «Батецкая» 2 тр-ра к=0,9 | 369 | 443 |
| 6 | Линия Л-7 ПС «Батецкая» 4 тр-ра к=0,85 | 523 | 627 |
| 7 | Линия Л-3 ПС «Передольская» 4 тр-ра к=0,85 | 328 | 394 |
| 8 | Линия Л-2 ПС «Передольская» 1 тр-р к=1 |  |  |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка (существующая) | 1405 | 1749 |
|  | Нагрузка на новых участках: |  |  |
|  | Радгостицы | - | 151 |
|  | Бол.Ясковицы | - | 285 |
|  | Бол.Латовец | - | 138 |
|  | Мал.Латовец | - | 135 |
|  | Черная | - | 277 |
|  | Кострони | - | 70 |
|  | Курино | - | 167 |
|  | Кочино | - | 167 |
|  | Дубровка | - | 132 |
|  | Жегжичино | - | 39 |
|  | Городня | - | 486 |
|  | Белая | - | 140 |
|  | Ташино | - | 105 |
|  | Щепы | - | 105 |
|  | Любеховичи | - | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Холохно | - | 119 |
|  | Уношковичи | - | 102 |
|  | Мроткино | - | 390 |
|  | Косово | - | 134 |
|  | Батецко | - | 167 |
|  | Радоли | - | 102 |
|  | Русыня | - | 119 |
|  | Ивня | - | 214 |
|  | Дрегла | - | 84 |
|  | Некрасово | - | 131 |
|  | Лужки | - | 200 |
|  | Мал.Торошкови | - | 107 |
|  | Велеши | - | 82 |
|  | Глухово | - | 136 |
|  | Ст.Гусины | - | 68 |
|  | Заполье | - | 129 |
|  | Сельцо | - | 113 |
|  | Хочени | - | 96 |
|  | Илешцы | - | 115 |
|  | Нива | - | 148 |
|  | Раджа | - | 155 |
|  | Островицы | - | 143 |
|  | Змеева Гора | - | 131 |
|  | Будыни | - | 214 |
|  | Несуж | - | 277 |
|  | Инвестиционные площадки: |  |  |
|  | № 1 Батецкий | - | 1059 |
|  | № 2 Батецкий | - | 352 |
|  | № 3 Батецкий | - | 659 |
|  | № 4 Батецкий | - | 10588 |
|  | № 5 Батецкий | - | 9411 |
|  | № 6 Батецкий | - | 353 |
|  | №1 Щепы | - | 101 |
|  | №1 Черная | - | 381 |
|  | №2 Черная | - | 101 |
|  | №1 Радгостицы | - | 101 |
|  | №1 Б.Латовец | - | 101 |
|  | №1 Лужки | - | 525 |
|  | №1 Раджа | - | 394 |

По материалам филиала института «Севзапэнергопроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

    - Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Батецкого сельского поселения на расчётный срок составляет 3420,17 м3/сут; в том числе на полив – 103,72 м3/сут, в том числе инвестиционных площадок - 1096,05 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 1, проектируемой застройки - в таблице №2, существующей и проектируемой застройки на расчётный срок - в таблице № 3.

В связи с близким расположением п. Батецкий, д. Косово и инвестиционных площадок № 1, 2, 3, 4, 5, 6 предлагается осуществлять их водоснабжение от единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, в состав которой войдут: парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов, согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также насосная станция II подъема, наружные сети водопровода.

д. Любеховичи, д. Ташино, д. Щепы и  инвестиционная площадка № 1.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень и площадки от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 15 м.

д. Русыня, д. Ивня.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м.

д. Некрасово

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Также рекомендуется развитие существующей сети с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Лужки и  инвестиционная площадка № 1

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни и площадки от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство трех артезианских скважин - двух рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Малые Торошковичи

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Глухово

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Илемцы

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Несуж, д. Будыни

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство трех артезианских скважин - двух рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 15 м.

д. Островищи, д. Змеёва Гора, д. Раджа, д. Нива и инвестиционная площадка №1 около д. Раджа

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень и площадки от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство трех артезианских скважин - двух рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сетях также предлагается разместить в самых высоких местах две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3 и высотой столба 15 м.

д. Хочени, д. Сельцо.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м.

д. Заполье, д. Озерёво.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Также рекомендуется развитие существующей сети д. Озерёво с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Радоли, д. Батецко.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м.

д. Мроткино

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Уношковичи, д. Холохно, д. Малая Удрая.

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 15 м.

д. Курино

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Дубровка, д. Кочино

В связи с близким расположением предлагается осуществлять водоснабжение деревень от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Также рекомендуется развитие существующей сети д. Дубровка с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Малый Латовец

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. Также рекомендуется развитие существующей сети с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Большой Латовец

Для гарантированного водоснабжения рекомендуется развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Радгостицы и инвестиционная площадка №1

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни и площадки от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Большие Ясковицы

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. Также рекомендуется развитие существующей сети с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Черная и инвестиционные площадки №1, 2

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни и площадок от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух новых артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

д. Городня

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Предлагается осуществлять водоснабжение д. Городня от единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, при этом предусмотреть сборные подземные парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов, согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также: насосную II подъема, наружные сети водопровода. Также рекомендуется развитие существующей сети с поэтапной заменой изношенных участков.

д. Белая

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство новой резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей до 104 м3/сут от каждой и глубиной до 65 м (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Также рекомендуется развитие существующей сети с поэтапной заменой изношенных участков.

Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м (в п. Батецкий, д. Косово и на инвестиционных площадках №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенных около п. Батецкий) и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом. Водомерными узлами планируется также оснащать насосные станции и артезианские скважины.

Для водоснабжения д. Бахарино, Дрёгла, Велеши, Горка, Старые Гусины, Преображенка, Большая Удрая, Антипово, Жегжичино, Малые Ясковицы и  Кострони, в виду малочисленного населения, могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Противопожарные мероприятия.

В поселке Батецкий, д. Косово, д. Городня и на инвестиционных площадках №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенных около п. Батецкий, планируется обеспечение наружного пожаротушения от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых водопроводных сетях.

В случае тупиковых сетей в остальных деревнях и на площадках для обеспечения нужд пожаротушения предлагается устройство противопожарных водоёмов или парных противопожарных резервуаров, возле которых, а также на берегах рек и озёр необходимо устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размерами 12х24 м.

Местоположение противопожарных водоёмов и разворотных площадок принять из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

| Водопотребление Батецкого сельского поселения. Таблица 7.5.2.1. |
| --- |
| Наименование водопотребителя | Населе-ние, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Макси-мальный суточный расход, м3/сут | α max | β max | Коэффи-циент часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход, м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перспективное развитие с учетом существующего населения |
| Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,290 | 160 | 46,4 | 1,2 | 55,68 | 1,2 | 3,05 | 3,66 | 8,49 | 2,36 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,64 | - | 5,57 | - | - | - | 0,85 | 0,236 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 51,04 | - | 61,25 | - | - | - | 9,34 | 2,59 |
| 3. Полив | 0,290 | 50 | 2,38 | - | 14,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,42 | - | 75,75 | - | - | - | 9,34 | 2,59 |
| Бол. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,526 | 160 | 84,16 | 1,2 | 100,99 | 1,2 | 2,47 | 2,964 | 12,47 | 3,46 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 8,42 | - | 10,10 | - | - | - | 1,25 | 0,346 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 92,58 | - | 111,09 | - | - | - | 13,72 | 3,81 |
| 3. Полив | 0,526 | 50 | 4,32 | - | 26,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 96,90 | - | 137,39 | - | - | - | 13,72 | 3,81 |
| Мал. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,04 | 0,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | 0,001 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,18 | - | 0,21 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| 3. Полив | 0,001 | 50 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,18 | - | 0,26 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,234 | 160 | 37,44 | 1,2 | 44,93 | 1,2 | 3,33 | 3,996 | 7,48 | 2,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,74 | - | 4,49 | - | - | - | 0,75 | 0,208 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 41,18 | - | 49,42 | - | - | - | 8,23 | 2,29 |
| 3. Полив | 0,234 | 50 | 1,92 | - | 11,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 43,11 | - | 61,12 | - | - | - | 8,23 | 2,29 |
| Мал. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,227 | 160 | 36,32 | 1,2 | 43,58 | 1,2 | 3,37 | 4,044 | 7,34 | 2,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,63 | - | 4,36 | - | - | - | 0,73 | 0,204 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 39,95 | - | 47,94 | - | - | - | 8,08 | 2,24 |
| 3. Полив | 0,227 | 50 | 1,87 | - | 11,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 41,82 | - | 59,29 | - | - | - | 8,08 | 2,24 |
| Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,559 | 160 | 89,44 | 1,2 | 107,33 | 1,2 | 2,43 | 2,916 | 13,04 | 3,62 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 8,94 | - | 10,73 | - | - | - | 1,30 | 0,362 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 98,38 | - | 118,06 | - | - | - | 14,34 | 3,98 |
| 3. Полив | 0,559 | 50 | 4,59 | - | 27,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 102,98 | - | 146,01 | - | - | - | 14,34 | 3,98 |
| Кострони |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,058 | 160 | 9,28 | 1,2 | 11,14 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,51 | 0,70 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,93 | - | 1,11 | - | - | - | 0,25 | 0,070 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,21 | - | 12,25 | - | - | - | 2,76 | 0,77 |
| 3. Полив | 0,058 | 50 | 0,48 | - | 2,9 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 10,68 | - | 15,15 | - | - | - | 2,76 | 0,77 |
| Жили |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Курино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,282 | 160 | 45,12 | 1,2 | 54,14 | 1,2 | 3,09 | 3,708 | 8,37 | 2,32 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,51 | - | 5,41 | - | - | - | 0,84 | 0,232 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 49,63 | - | 59,56 | - | - | - | 9,20 | 2,56 |
| 3. Полив | 0,282 | 50 | 2,32 | - | 14,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 51,95 | - | 73,66 | - | - | - | 9,20 | 2,56 |
| Кочино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,288 | 160 | 46,08 | 1,2 | 55,30 | 1,2 | 3,06 | 3,672 | 8,46 | 2,35 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,61 | - | 5,53 | - | - | - | 0,85 | 0,235 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 50,69 | - | 60,83 | - | - | - | 9,31 | 2,59 |
| 3. Полив | 0,288 | 50 | 2,37 | - | 14,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,06 | - | 75,23 | - | - | - | 9,31 | 2,59 |
| Антипово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,04 | 0,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | 0,001 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,18 | - | 0,21 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| 3. Полив | 0,001 | 50 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,18 | - | 0,26 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| Дубровка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 | 1,2 | 3,29 | 3,948 | 7,67 | 2,13 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,89 | - | 4,67 | - | - | - | 0,77 | 0,213 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 42,77 | - | 51,32 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| 3. Полив | 0,243 | 50 | 2,00 | - | 12,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 44,77 | - | 63,47 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| Торошино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Жегжичино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,91 | 0,25 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,34 | - | 0,40 | - | - | - | 0,09 | 0,025 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,70 | - | 4,44 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| 3. Полив | 0,021 | 50 | 0,17 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,87 | - | 5,49 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| Городня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 1,131 | 160 | 180,96 | 1,2 | 217,15 | 1,2 | 1,95 | 2,34 | 21,17 | 5,88 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 18,10 | - | 21,72 | - | - | - | 2,12 | 0,588 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 199,06 | - | 238,87 | - | - | - | 23,29 | 6,47 |
| 3. Полив | 1,131 | 50 | 9,30 | - | 56,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 208,35 | - | 295,42 | - | - | - | 23,29 | 6,47 |
| Белая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,206 | 160 | 32,96 | 1,2 | 39,55 | 1,2 | 3,47 | 4,164 | 6,86 | 1,91 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,30 | - | 3,96 | - | - | - | 0,69 | 0,191 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 36,26 | - | 43,51 | - | - | - | 7,55 | 2,10 |
| 3. Полив | 0,206 | 50 | 1,69 | - | 10,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 37,95 | - | 53,81 | - | - | - | 7,55 | 2,10 |
| Ташино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,145 | 160 | 23,2 | 1,2 | 27,84 | 1,2 | 4,05 | 4,86 | 5,64 | 1,57 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,32 | - | 2,78 | - | - | - | 0,56 | 0,157 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 25,52 | - | 30,62 | - | - | - | 6,20 | 1,72 |
| 3. Полив | 0,145 | 50 | 1,19 | - | 7,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 26,71 | - | 37,87 | - | - | - | 6,20 | 1,72 |
| Щепы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,148 | 160 | 23,68 | 1,2 | 28,42 | 1,2 | 4,02 | 4,824 | 5,71 | 1,59 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,37 | - | 2,84 | - | - | - | 0,57 | 0,159 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 26,05 | - | 31,26 | - | - | - | 6,28 | 1,75 |
| 3. Полив | 0,148 | 50 | 1,22 | - | 7,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 27,26 | - | 38,66 | - | - | - | 6,28 | 1,75 |
| Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,062 | 160 | 9,92 | 1,2 | 11,90 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,68 | 0,74 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,99 | - | 1,19 | - | - | - | 0,27 | 0,074 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,91 | - | 13,09 | - | - | - | 2,95 | 0,82 |
| 3. Полив | 0,062 | 50 | 0,51 | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 11,42 | - | 16,19 | - | - | - | 2,95 | 0,82 |
| Мал. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,024 | 160 | 3,84 | 1,2 | 4,61 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,04 | 0,29 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,38 | - | 0,46 | - | - | - | 0,10 | 0,029 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,22 | - | 5,07 | - | - | - | 1,14 | 0,32 |
| 3. Полив | 0,024 | 50 | 0,20 | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 4,42 | - | 6,27 | - | - | - | 1,14 | 0,32 |
| Бол. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,22 | 0,06 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,08 | - | 0,10 | - | - | - | 0,02 | 0,006 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,88 | - | 1,06 | - | - | - | 0,24 | 0,07 |
| 3. Полив | 0,005 | 50 | 0,04 | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,92 | - | 1,31 | - | - | - | 0,24 | 0,07 |
| Холохно |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,156 | 160 | 24,96 | 1,2 | 29,95 | 1,2 | 3,94 | 4,728 | 5,90 | 1,64 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,50 | - | 3,00 | - | - | - | 0,59 | 0,164 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 27,46 | - | 32,95 | - | - | - | 6,49 | 1,80 |
| 3. Полив | 0,156 | 50 | 1,28 | - | 7,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 28,74 | - | 40,75 | - | - | - | 6,49 | 1,80 |
| Уношковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,122 | 160 | 19,52 | 1,2 | 23,42 | 1,2 | 4,28 | 5,136 | 5,01 | 1,39 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,95 | - | 2,34 | - | - | - | 0,50 | 0,139 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 21,47 | - | 25,77 | - | - | - | 5,51 | 1,53 |
| 3. Полив | 0,122 | 50 | 1,00 | - | 6,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 22,47 | - | 31,87 | - | - | - | 5,51 | 1,53 |
| Мроткино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,681 | 160 | 108,96 | 1,2 | 130,75 | 1,2 | 2,28 | 2,736 | 14,91 | 4,14 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 10,90 | - | 13,08 | - | - | - | 1,49 | 0,414 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 119,86 | - | 143,83 | - | - | - | 16,40 | 4,55 |
| 3. Полив | 0,681 | 50 | 5,60 | - | 34,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 125,45 | - | 177,88 | - | - | - | 16,40 | 4,55 |
| Пос. Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,348 | 160 | 375,68 | 1,2 | 450,82 | 1,2 | 1,63 | 1,956 | 36,74 | 10,21 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 37,57 | - | 45,08 | - | - | - | 3,67 | 1,021 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 413,25 | - | 495,90 | - | - | - | 40,42 | 11,23 |
| 3. Полив | 2,348 | 50 | 19,30 | - | 117,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 432,55 | - | 613,30 | - | - | - | 40,42 | 11,23 |
| Косово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,218 | 160 | 34,88 | 1,2 | 41,86 | 1,2 | 3,41 | 4,092 | 7,14 | 1,98 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,49 | - | 4,19 | - | - | - | 0,71 | 0,198 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 38,37 | - | 46,04 | - | - | - | 7,85 | 2,18 |
| 3. Полив | 0,218 | 50 | 1,79 | - | 10,9 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 40,16 | - | 56,94 | - | - | - | 7,85 | 2,18 |
| Батецко |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,315 | 160 | 50,4 | 1,2 | 60,48 | 1,2 | 2,96 | 3,552 | 8,95 | 2,49 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,04 | - | 6,05 | - | - | - | 0,90 | 0,249 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 55,44 | - | 66,53 | - | - | - | 9,85 | 2,74 |
| 3. Полив | 0,315 | 50 | 2,59 | - | 15,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 58,03 | - | 82,28 | - | - | - | 9,85 | 2,74 |
| Радоли |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,115 | 160 | 18,4 | 1,2 | 22,08 | 1,2 | 4,35 | 5,22 | 4,80 | 1,33 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,84 | - | 2,21 | - | - | - | 0,48 | 0,133 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,24 | - | 24,29 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| 3. Полив | 0,115 | 50 | 0,95 | - | 5,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 21,19 | - | 30,04 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| Русыня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,196 | 160 | 31,36 | 1,2 | 37,63 | 1,2 | 3,54 | 4,248 | 6,66 | 1,85 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,14 | - | 3,76 | - | - | - | 0,67 | 0,185 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 34,50 | - | 41,40 | - | - | - | 7,33 | 2,04 |
| 3. Полив | 0,196 | 50 | 1,61 | - | 9,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 36,11 | - | 51,20 | - | - | - | 7,33 | 2,04 |
| Ивня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,366 | 160 | 58,56 | 1,2 | 70,27 | 1,2 | 2,84 | 3,408 | 9,98 | 2,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,86 | - | 7,03 | - | - | - | 1,00 | 0,277 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 64,42 | - | 77,30 | - | - | - | 10,98 | 3,05 |
| 3. Полив | 0,366 | 50 | 3,01 | - | 18,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 67,42 | - | 95,60 | - | - | - | 10,98 | 3,05 |
| Дрёгла |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,067 | 160 | 10,72 | 1,2 | 12,86 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,89 | 0,80 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,07 | - | 1,29 | - | - | - | 0,29 | 0,080 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,79 | - | 14,15 | - | - | - | 3,18 | 0,88 |
| 3. Полив | 0,067 | 50 | 0,55 | - | 3,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 12,34 | - | 17,50 | - | - | - | 3,18 | 0,88 |
| Некрасово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,260 | 160 | 41,6 | 1,2 | 49,92 | 1,2 | 3,2 | 3,84 | 7,99 | 2,22 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,16 | - | 4,99 | - | - | - | 0,80 | 0,222 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 45,76 | - | 54,91 | - | - | - | 8,79 | 2,44 |
| 3. Полив | 0,260 | 50 | 2,14 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 47,90 | - | 67,91 | - | - | - | 8,79 | 2,44 |
| Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,394 | 160 | 63,04 | 1,2 | 75,65 | 1,2 | 2,77 | 3,324 | 10,48 | 2,91 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 6,30 | - | 7,56 | - | - | - | 1,05 | 0,291 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 69,34 | - | 83,21 | - | - | - | 11,52 | 3,20 |
| 3. Полив | 0,394 | 50 | 3,24 | - | 19,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 72,58 | - | 102,91 | - | - | - | 11,52 | 3,20 |
| Мал. Торошковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,139 | 160 | 22,24 | 1,2 | 26,69 | 1,2 | 4,11 | 4,932 | 5,48 | 1,52 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,22 | - | 2,67 | - | - | - | 0,55 | 0,152 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,46 | - | 29,36 | - | - | - | 6,03 | 1,68 |
| 3. Полив | 0,139 | 50 | 1,14 | - | 6,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 25,61 | - | 36,31 | - | - | - | 6,03 | 1,68 |
| Велеши |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,089 | 160 | 14,24 | 1,2 | 17,09 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 3,84 | 1,07 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,42 | - | 1,71 | - | - | - | 0,38 | 0,107 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 15,66 | - | 18,80 | - | - | - | 4,23 | 1,17 |
| 3. Полив | 0,089 | 50 | 0,73 | - | 4,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 16,40 | - | 23,25 | - | - | - | 4,23 | 1,17 |
| Горка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,26 | 0,07 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 | - | - | - | 0,03 | 0,007 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,06 | - | 1,27 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| 3. Полив | 0,006 | 50 | 0,05 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,11 | - | 1,57 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| Глухово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 | 1,2 | 3,29 | 3,948 | 7,67 | 2,13 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,89 | - | 4,67 | - | - | - | 0,77 | 0,213 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 42,77 | - | 51,32 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| 3. Полив | 0,243 | 50 | 2,00 | - | 12,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 44,77 | - | 63,47 | - | - | - | 8,44 | 2,35 |
| Бахарино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Ст. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,064 | 160 | 10,24 | 1,2 | 12,29 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,76 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,02 | - | 1,23 | - | - | - | 0,28 | 0,077 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,26 | - | 13,52 | - | - | - | 3,04 | 0,84 |
| 3. Полив | 0,064 | 50 | 0,53 | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 11,79 | - | 16,72 | - | - | - | 3,04 | 0,84 |
| Нов. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Озерёво |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,29 | 0,64 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,85 | - | 1,02 | - | - | - | 0,23 | 0,064 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,33 | - | 11,19 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| 3. Полив | 0,053 | 50 | 0,44 | - | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 9,76 | - | 13,84 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| Заполье |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,211 | 160 | 33,76 | 1,2 | 40,51 | 1,2 | 3,45 | 4,14 | 6,99 | 1,94 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,38 | - | 4,05 | - | - | - | 0,70 | 0,194 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 37,14 | - | 44,56 | - | - | - | 7,69 | 2,14 |
| 3. Полив | 0,211 | 50 | 1,73 | - | 10,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 38,87 | - | 55,11 | - | - | - | 7,69 | 2,14 |
| Сельцо |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,152 | 160 | 24,32 | 1,2 | 29,18 | 1,2 | 3,98 | 4,776 | 5,81 | 1,61 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,43 | - | 2,92 | - | - | - | 0,58 | 0,161 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 26,75 | - | 32,10 | - | - | - | 6,39 | 1,77 |
| 3. Полив | 0,152 | 50 | 1,25 | - | 7,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 28,00 | - | 39,70 | - | - | - | 6,39 | 1,77 |
| Хочени |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,112 | 160 | 17,92 | 1,2 | 21,50 | 1,2 | 4,38 | 5,256 | 4,71 | 1,31 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,79 | - | 2,15 | - | - | - | 0,47 | 0,131 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 19,71 | - | 23,65 | - | - | - | 5,18 | 1,44 |
| 3. Полив | 0,112 | 50 | 0,92 | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 20,63 | - | 29,25 | - | - | - | 5,18 | 1,44 |
| Илемцы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,170 | 160 | 27,2 | 1,2 | 32,64 | 1,2 | 3,8 | 4,56 | 6,20 | 1,72 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,72 | - | 3,26 | - | - | - | 0,62 | 0,172 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 29,92 | - | 35,90 | - | - | - | 6,82 | 1,89 |
| 3. Полив | 0,170 | 50 | 1,40 | - | 8,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 31,32 | - | 44,40 | - | - | - | 6,82 | 1,89 |
| Новоселок |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Преображенка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,09 | 0,02 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 | - | - | - | 0,01 | 0,002 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,35 | - | 0,42 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| 3. Полив | 0,002 | 50 | 0,02 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,37 | - | 0,52 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| Нива |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,237 | 160 | 37,92 | 1,2 | 45,50 | 1,2 | 3,32 | 3,984 | 7,55 | 2,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,79 | - | 4,55 | - | - | - | 0,76 | 0,210 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 41,71 | - | 50,05 | - | - | - | 8,31 | 2,31 |
| 3. Полив | 0,237 | 50 | 1,95 | - | 11,85 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 43,66 | - | 61,90 | - | - | - | 8,31 | 2,31 |
| Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,291 | 160 | 46,56 | 1,2 | 55,87 | 1,2 | 3,05 | 3,66 | 8,52 | 2,37 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,66 | - | 5,59 | - | - | - | 0,85 | 0,237 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 51,22 | - | 61,46 | - | - | - | 9,37 | 2,60 |
| 3. Полив | 0,291 | 50 | 2,39 | - | 14,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 53,61 | - | 76,01 | - | - | - | 9,37 | 2,60 |
| Островище |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,201 | 160 | 32,16 | 1,2 | 38,59 | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 6,75 | 1,88 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,22 | - | 3,86 | - | - | - | 0,68 | 0,188 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 35,38 | - | 42,45 | - | - | - | 7,43 | 2,06 |
| 3. Полив | 0,201 | 50 | 1,65 | - | 10,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 37,03 | - | 52,50 | - | - | - | 7,43 | 2,06 |
| Змеева Гора |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,127 | 160 | 20,32 | 1,2 | 24,38 | 1,2 | 4,24 | 5,088 | 5,17 | 1,44 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,03 | - | 2,44 | - | - | - | 0,52 | 0,144 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 22,35 | - | 26,82 | - | - | - | 5,69 | 1,58 |
| 3. Полив | 0,127 | 50 | 1,04 | - | 6,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 23,40 | - | 33,17 | - | - | - | 5,69 | 1,58 |
| Будыни |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,361 | 160 | 57,76 | 1,2 | 69,31 | 1,2 | 2,85 | 3,42 | 9,88 | 2,74 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,78 | - | 6,93 | - | - | - | 0,99 | 0,274 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 63,54 | - | 76,24 | - | - | - | 10,86 | 3,02 |
| 3. Полив | 0,361 | 50 | 2,97 | - | 18,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 66,50 | - | 94,29 | - | - | - | 10,86 | 3,02 |
| Несуж |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,469 | 160 | 75,04 | 1,2 | 90,05 | 1,2 | 2,58 | 3,096 | 11,62 | 3,23 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 7,50 | - | 9,00 | - | - | - | 1,16 | 0,323 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 82,54 | - | 99,05 | - | - | - | 12,78 | 3,55 |
| 3. Полив | 0,469 | 50 | 3,85 | - | 23,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 86,40 | - | 122,50 | - | - | - | 12,78 | 3,55 |
| Всего по поселению: | 12,619 |  | 2324,662 |  | 3296,08 | 1,2 | 1,27 | 1,52 | 209,301 | 58,139 |
| в том числе полив |  |  | 103,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка №1 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |  |  |  | 3,00 | 0,83 |
| Площадка №2 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |  |  |  | 0,75 | 0,21 |
| Техническая вода |  |  | 30 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| Площадка №3 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |  |  |  | 3,00 | 0,83 |
| Площадка №4 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | 1,2 | 660,00 |  |  |  | 82,50 | 22,92 |
| Площадка №5 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 65 | 1,2 | 78,00 |  |  |  | 9,75 | 2,71 |
| Площадка №6 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |  |  |  | 0,75 | 0,21 |
| Техническая вода |  |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| Площадка №1 Щепы-Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 7,50 | 2,08 |
| Площадка №1 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 71,15 | 1,2 | 85,38 |  |  |  | 10,67 | 2,96 |
| Площадка №2 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №1 Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 132,6 | 1,2 | 159,12 |  |  |  | 19,89 | 5,53 |
| Площадка №1 Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 77,3 | 1,2 | 92,76 |  |  |  | 11,60 | 3,22 |
| Всего по площадкам: |  |  | 1096,05 |  | 1275 |  |  |  | 159,41 | 44,28 |
| питьевой воды |  |  | 1046 |  | 1255 |  |  |  |  |  |
| технической воды |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению: |  |  | 3420,712 |  | 4571,34 |  |  |  | 368,709 | 102,419 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |

Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей Батецкого сельского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет – 2119,99 мЗ/сут, в том числе от инвестиционных площадок 735,0 мЗ/сут.

Расходы по водоотведению от проектируемой и существующей застройки на расчётный срок приведены в таблице № 4.

Для п. Батецкий, д. Косово и инвестиционных площадок №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенных около п. Батецкий, предлагается единая система водоотведения, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа производительностью 1200 м3/сут - индивидуальный проект фирмы «ЭКОС».

Перед очистными сооружениями предлагается устройство регулирующей емкости на 100 м3 для накопления и передачи излишков сточных вод на очистные сооружения в ночное время.

Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к востоку от площадки №4, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Любеховичи, Ташино, Щепы и инвестиционной площадки № 1, расположенной между д. Любеховичи и д. Щепы, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Удрайка. Очистные сооружения следует расположить к юго-западу от деревни Ташино, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Русыня и д. Ивня, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Луга. Очистные сооружения следует расположить к северу от деревни Русыня, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Некрасово, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Луга. Очистные сооружения следует расположить к северу от деревни Некрасово, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Лужки и инвестиционной площадки №1, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Глухово, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к юго-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Несуж и д. Будыни, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 150-230 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к востоку от деревни Будыни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Островищи, Змеёва Гора, Раджа, Нива и инвестиционной площадки №1, расположенной около д. Раджа, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 150-230 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в руч. Рык. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни Змеёва Гора, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Хочени и д. Сельцо, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в руч. Глубокий. Очистные сооружения следует расположить к востоку от деревни Хочени, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Заполье, д. Озерёво, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни Заполье, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Радоли и д. Батецко, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни Батецко, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Мроткино, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к юго-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Холохно, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к юго-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Курино, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Городонька. Очистные сооружения следует расположить к северо-западу от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Дубровка и д. Кочино, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к юго-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Большой Латовец, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Черная. Очистные сооружения следует расположить к юго-западу от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Малый Латовец, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Черная. Очистные сооружения следует расположить к юго-западу от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Радгостицы, д. Большие Ясковицы и инвестиционной площадки №1, расположенной около д. Радгостицы, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 150-230 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Черная. Очистные сооружения следует расположить между деревнями на берегу р. Черная, севернее дороги.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Черная и инвестиционных площадок №№1, 2, расположенных около д. Черная, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Перед очистными сооружениями предлагается устройство регулирующей емкости на 50 м3 для накопления и передачи излишков сточных вод на очистные сооружения в ночное время.

Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Городонька. Очистные сооружения следует расположить к востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Городня, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 150-230 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Белая, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт. Очистные сооружения следует расположить к северо-востоку от деревни, на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Частные жилые дома, подключение которых к сетям водоотведения экономически нецелесообразно, а также застройку д. Малые Торошковичи, Бахарино, Дрёгла, Велеши, Горка, Старые Гусины, Илемцы, Уношковичи, Большая Удрая, Малая Удрая, Жегжичино, Кострони, Малые Ясковицы рекомендуется оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды по рекомендации производителя может использоваться для полива приусадебного участка.

| Водоотведение Батецкого сельского поселения. Таблица 7.5.2.2. |
| --- |
| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффициент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перспективное развитие с учетом существующего населения |
| Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,290 | 160 | 46,4 | 1,2 | 55,68 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,32 | - | 2,78 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 48,72 | - | 58,46 |
| Бол. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,526 | 160 | 84,16 | 1,2 | 100,99 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 4,21 | - | 5,05 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 88,37 | - | 106,04 |
| Мал. Ясковицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,234 | 160 | 37,44 | 1,2 | 44,93 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,87 | - | 2,25 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 39,31 | - | 47,17 |
| Мал. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,227 | 160 | 36,32 | 1,2 | 43,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,82 | - | 2,18 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 38,14 | - | 45,76 |
| Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,559 | 160 | 89,44 | 1,2 | 107,33 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 4,47 | - | 5,37 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 93,91 | - | 112,69 |
| Кострони |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,058 | 160 | 9,28 | 1,2 | 11,14 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,46 | - | 0,56 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,74 | - | 11,69 |
| Жили |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Курино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,282 | 160 | 45,12 | 1,2 | 54,14 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,26 | - | 2,71 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 47,38 | - | 56,85 |
| Кочино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,288 | 160 | 46,08 | 1,2 | 55,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,30 | - | 2,76 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 48,38 | - | 58,06 |
| Антипово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Дубровка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,94 | - | 2,33 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 40,82 | - | 48,99 |
| Торошино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Жегжичино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,53 | - | 4,23 |
| Городня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 1,131 | 160 | 180,96 | 1,2 | 217,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 9,05 | - | 10,86 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 190,01 | - | 228,01 |
| Белая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,206 | 160 | 32,96 | 1,2 | 39,55 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,65 | - | 1,98 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 34,61 | - | 41,53 |
| Ташино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,145 | 160 | 23,2 | 1,2 | 27,84 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,16 | - | 1,39 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,36 | - | 29,23 |
| Щепы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,148 | 160 | 23,68 | 1,2 | 28,42 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,18 | - | 1,42 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,86 | - | 29,84 |
| Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,062 | 160 | 9,92 | 1,2 | 11,90 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,42 | - | 12,50 |
| Мал. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,024 | 160 | 3,84 | 1,2 | 4,61 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,19 | - | 0,23 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,03 | - | 4,84 |
| Бол. Удрая |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,005 | 160 | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,04 | - | 0,05 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,84 | - | 1,01 |
| Холохно |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,156 | 160 | 24,96 | 1,2 | 29,95 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,25 | - | 1,50 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 26,21 | - | 31,45 |
| Уношковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,122 | 160 | 19,52 | 1,2 | 23,42 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,98 | - | 1,17 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,50 | - | 24,60 |
| Мроткино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,681 | 160 | 108,96 | 1,2 | 130,75 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 5,45 | - | 6,54 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 114,41 | - | 137,29 |
| Пос. Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,348 | 160 | 375,68 | 1,2 | 450,82 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 18,78 | - | 22,54 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 394,46 | - | 473,36 |
| Косово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,218 | 160 | 34,88 | 1,2 | 41,86 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,74 | - | 2,09 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 36,62 | - | 43,95 |
| Батецко |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,315 | 160 | 50,4 | 1,2 | 60,48 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,52 | - | 3,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 52,92 | - | 63,50 |
| Радоли |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,115 | 160 | 18,4 | 1,2 | 22,08 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,92 | - | 1,10 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 19,32 | - | 23,18 |
| Русыня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,196 | 160 | 31,36 | 1,2 | 37,63 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,57 | - | 1,88 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 32,93 | - | 39,51 |
| Ивня |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,366 | 160 | 58,56 | 1,2 | 70,27 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,93 | - | 3,51 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 61,49 | - | 73,79 |
| Дрёгла |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,067 | 160 | 10,72 | 1,2 | 12,86 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,54 | - | 0,64 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,26 | - | 13,51 |
| Некрасово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,260 | 160 | 41,6 | 1,2 | 49,92 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,08 | - | 2,50 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 43,68 | - | 52,42 |
| Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,394 | 160 | 63,04 | 1,2 | 75,65 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 3,15 | - | 3,78 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 66,19 | - | 79,43 |
| Мал. Торошковичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,139 | 160 | 22,24 | 1,2 | 26,69 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,11 | - | 1,33 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 23,35 | - | 28,02 |
| Велеши |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,089 | 160 | 14,24 | 1,2 | 17,09 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,71 | - | 0,85 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 14,95 | - | 17,94 |
| Горка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Глухово |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,243 | 160 | 38,88 | 1,2 | 46,66 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,94 | - | 2,33 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 40,82 | - | 48,99 |
| Бахарино |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Ст. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,064 | 160 | 10,24 | 1,2 | 12,29 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,51 | - | 0,61 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,75 | - | 12,90 |
| Нов. Гусины |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Озерёво |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,42 | - | 0,51 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 8,90 | - | 10,68 |
| Заполье |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,211 | 160 | 33,76 | 1,2 | 40,51 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,69 | - | 2,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 35,45 | - | 42,54 |
| Сельцо |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,152 | 160 | 24,32 | 1,2 | 29,18 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,22 | - | 1,46 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 25,54 | - | 30,64 |
| Хочени |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,112 | 160 | 17,92 | 1,2 | 21,50 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,90 | - | 1,08 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 18,82 | - | 22,58 |
| Илемцы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,170 | 160 | 27,2 | 1,2 | 32,64 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,36 | - | 1,63 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 28,56 | - | 34,27 |
| Новоселок |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Преображенка |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Нива |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,237 | 160 | 37,92 | 1,2 | 45,50 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,90 | - | 2,28 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 39,82 | - | 47,78 |
| Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,291 | 160 | 46,56 | 1,2 | 55,87 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,33 | - | 2,79 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 48,89 | - | 58,67 |
| Островище |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,201 | 160 | 32,16 | 1,2 | 38,59 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,61 | - | 1,93 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 33,77 | - | 40,52 |
| Змеева Гора |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,127 | 160 | 20,32 | 1,2 | 24,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,02 | - | 1,22 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 21,34 | - | 25,60 |
| Будыни |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,361 | 160 | 57,76 | 1,2 | 69,31 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,89 | - | 3,47 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 60,65 | - | 72,78 |
| Несуж |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,469 | 160 | 75,04 | 1,2 | 90,05 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 3,75 | - | 4,50 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 78,79 | - | 94,55 |
| Всего по поселению: | 12,619 |  | 2119,99 |  | 2543,99 |
| Площадка №1 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |
| Площадка №2 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №3 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |
| Площадка №4 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 550 | 1,2 | 660,00 |
| Площадка №5 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 45 | 1,2 | 54,00 |
| Площадка №6 Батецкий |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 Щепы-Любеховичи |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |
| Площадка №2 Черная |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 Радгостицы |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 Бол. Латовец |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 Лужки |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 30 | 1,2 | 36,00 |
| Площадка №1 Раджа |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |
| Всего по площадкам: |  |  | 735 |  | 882 |
| Всего по поселению: |  |  | 2854,99 |  | 3425,99 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |

7.5.3.   Газоснабжение.

Генеральным планом предусматривается перевод сельского поселения на природный газ. На расчетный год реализации Генплана планируется  строительство  межпоселковых сетей природного газа с газификацией существующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно, где это целесообразно, переводить на природный газ.

Планируется перевод существующих котельных с твердого топлива  (где это целесообразно) на газовое, подключение новых  котельных для нужд соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определены специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Обеспечение природным  газом района предполагается от выходных сетей  АГРС Ермолино давлением 1.2МПа. В н.п. Воронино предполагается строительство понижающего  ГРП (ПГБ) с выходным  давлением  0,6МПа . От ГРП н.п. Воронино газ высокого давления  будет подан к ГРП населенных пунктов и далее газ низкого давления потребителям.

7.5.4.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Существующие котельные  планируется, по возможности, реконструировать, модернизировать и подключить дополнительные тепловые нагрузки. Кроме этого необходимо:

- заменить устаревшее энергетическое оборудование, переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

- при строительстве жилья необходимо применить теплосберегающие технологии и материалы;

- внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями(счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Батецкого сельского поселение объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Батецкого СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Батецкого сельского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер  Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование водных объектов | Протяжен-ность, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Луга | 353 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р.Городонька | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | ручей Ивенка |  | 50 | 50 | 5 |
| 5. | р.Гусынка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 12. | р.Удрайка | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 15. | р.Черная (впадает в оз.Поддубское) | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 16. | р.Черная (впадает в р.Луга) | 38 | 100 | 50 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Леса Батецкого сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Батецкого сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

На территории Батецкого поселения в границах Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действуют следующие ограничения:

Особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах Батецкого сельского поселения  отсутствуют.

Генеральный план предлагает включить в разработку проект по восстановлению ООПТ специализированной организации.

Перечень ООПТ предлагаемых  к разработке:

- Государственный природный биологический заказник регионального значения «Батецкий». Площадь – 10000 га

Цель создания: Сохранение, воспроизводство и восстановление численности хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ.

Запрещаются: добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя), скашивание травы вдоль берегов водоёмов; выжигание растительности; любая деятельность в границах; установление сплошных заграждений на путях массовой миграции животных; устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока.

- Памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение «Гладкий мох». Площадь – 5045 га

- Включить в зоны особоохраняемых природных территорий рекреационную зону вокруг озера Борок.

- Включить в зоны особоохраняемых природных территорий участок располагающийся южнее д. Ивня  в связи произрастанием редких видов растений, в соответствии со статьей 2 Постановления  Правительства РФ “Красной книге РФ” от 19.02.1996 N 158, а так же  п.1 ст 58 и п 1 ст 60 “Закона об охране окружающей среде” от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

7.6.2.   Охрана объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использований объектов культурного наследия запрещается.

Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объектов культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных , земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ территории объекта культурного наследия  либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается объект археологического наследия.

На территории Батецкого сельского поселения расположены 72 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории района от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

В Батецком сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в поселке Батецкий  и регулярно вывозится на полигон ТБО поселка Батецкий.  Полигон расположен между д.Мроткино и Лужки. Общая площадь полигона – 2,074га , площадь складирования -1,8га, вместимость полигона – 25890м3 уплотненных ТБО. На 01.01.2011г. заполнена 1 карта из 14, что составит 7,1% мощности полигона.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности вывозятся на полигон ТБО поселка Батецкий.

Санитарной очисткой территории поселения занимаются на договорной основе с поселением МУП ”Управляющая компании”, а  очистку дорог местного значения  производи ООО ”Батецкий ДЭП”.

Проектом не предусматривается изменение схемы санитарной очистки территории поселения.

8.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 47164.8 | 47164.8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 2420.8 | 2319.6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 5.13 | 4.92 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 16.8 | 16.8 |
|  |  | % | 0.04 | 0.04 |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2403.2 | 2302.8 |
|  |  | % | 5.09 | 4.88 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 8.0 | 94.6 |
|  |  | % | 0.01 | 0.12 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | 1.8 |
|  |  | % | - | 0.002 |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | 1.7 | 86.5 |
|  |  | % | 0.002 | 0.101 |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | 3.4 | 3.4 |
|  |  | % | 0.0045 | 0.004 |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | 2.9 | 2.9 |
|  |  | % | 0.0035 | 0.013 |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 33.6 | 435.6 |
|  |  | % | 0.08 | 0.56 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | 20.8 |
|  |  | % | - | 0.026 |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 11.5 | 20,5 |
|  |  | % | 0.013 | 0.025 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 0.0006 | 0.0006 |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 6.2 | 15.4 |
|  |  | % | 0.0008 | 0.019 |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | 4.8 | 4.6 |
|  |  | % | 0.0116 | 0.0054 |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 418.1 | 463.1 |
|  |  | % | 0.89 | 0.98 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 79.6 | 79.6 |
|  |  | % | 0.1 | 0.1 |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | 118.6 | 118.6 |
|  |  | % | 0.15 | 0.15 |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | 286.9 | 331.9 |
|  |  | % | 0.35 | 0.41 |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 168.2 | 598.4 |
|  |  | % | 0.21 | 0.74 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | 430.7 |
|  |  | % | - | 0.53 |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | 14.1 | 14.1 |
|  |  | % | 0.02 | 0.02 |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | 154.1 | 154.1 |
|  |  | % | 0.19 | 0.19 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 9102.8 | 8232.9 |
|  |  | % | 19.3 | 17.5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 9076.9 | 8177.2 |
|  |  | % | 19.24 | 17.38 |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | 25.9 | 46.7 |
|  |  | % | 0.06 | 0.1 |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | 9 |
|  |  | % | - | 0.02 |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 15.8 | 14.1 |
|  |  | % | 0.019 | 0.017 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 13.6 | 13.6 |
|  |  | % | 0.017 | 0.017 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | 2.2 | 0.5 |
|  |  | % | 0.003 | 0.0006 |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 82.0 | 82.0 |
|  |  | % | 0.17 | 0.17 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 33898.0 | 33898.0 |
|  |  | % | 74.178 | 74.968 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3429 | 2732 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 20.3 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 7.0 | 20.0 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 479 | 464 |
|  |  | % | 13.9 | 16.9 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2004 | 1433 |
|  |  | % | 58.4 | 52.4 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 946 | 836 |
|  |  | % | 27.6 | 30.6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 27.2 | 47.0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 93323.9 | 128426.8 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Среднеэтажная застройка | Sобщ, м2 | 28018.2 | 28018.2 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 30 | 21.8 |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | 65305.7 | 100408.6 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 70 | 78.2 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 32565.6 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 25.4 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | 32565.6 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 25.4 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 93323.9 | 93323.9 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 890 | 915 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 95 | 95 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - |  |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 942.5 | 1087.5 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 317 | 317 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | 1 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | 1 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 82.3 | 160.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  |  |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,632 | 2,789 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,543 | 1,456 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,089 | 1,333 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 3,96 | 4,16 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 3,96 | 4,16 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 180 | 180 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 36,6 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,576 | 2,279 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,547 | 1,467 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,031 | 0,812 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,2 | 3,15 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 31.79 | 169.7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 24.35 | 127.9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 7.44 | 41.8 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 9.272 | 13.45 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2 169 | 3 313 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 16.2 | 16.2 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 143.8 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 14448 | 360174 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 14448 | 360174 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 60400 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6,0 | 31,3 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 6,0 | 31,3 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 104,5 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 8,3 | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 95,0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 50,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 42,0 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 8.4 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |